78-1 磁力加热搅拌器使用说明书

一:简介

磁力加热搅拌器操作简便，运转平稳，无级调速，能在较广范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合小体积的样品。它是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研等领域不可缺少的必备工具。

二:技术参数

1:电源:50HZ,220V

2:加热功率:150W

3:转速:0-2400转/分

4:调速方式:无级调速

三:使用方法

使用本仪器时,首先请检查随机附件是否齐全,然后按顺序先夹好夹具,把所需搅拌溶液分别放在镀铬盘正中,然后插上仪器电源插头,接通电源开关,指示灯亮,开始工作,调速是由低速逐步调到高速,不允许高速直接启动,以免搅拌子不同步,引起跳动,加热有开关控制,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接上地线,仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机体,防止剧烈震动.

四:注意事项

1:搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平整,位置是否正,同时检查一下电源是否符合本仪器的要求,否则将会出现以上的情况.

2:加热时间一般不宜过长,间歇使用可延长使用寿命.

3:中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时.

特殊规格要求需签定合同,价格另定.

常州汉彩实验仪器制造有限公司

地址:江苏省常州金坛经济开发区华兴路12号

电话:0519-82866689    传真:0519-82886689