产品介绍：

HH-1恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩，蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。

其主要特点：(1)工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。(2)温控精确,数字显示，自动控温。(3)操作简便，使用安全。

技术指标：

指标\型号 HH-1数显恒温水浴锅

工作室容积 2L

孔 数 1

加热功率 500W

温控范围 室温～99.9℃

温控精度 ±1℃

升温速度 1℃/min

电 源 交流220V 50Hz

外形尺寸 300×220×160

HH-1数显恒温水浴锅的操作方法

3-1、向工作室水箱注入适量的洁净自来水，水深应没过搁板。放置容器，接通电源。

3-2、选择恒温温度：

首先打开电源，然后按下“SET”键，数码管数字开始闪动，此时可以设定温控温度，按“∧”或“∨”键，使数码管显示为所需要的设定温度。再按“SET”键，回到标准工作模式。这时仪器已在加热，指示灯开始闪烁，待水箱水温已达到了所设定的温度，指示灯停止闪烁，开始自动恒温。

3-3、工作完毕，将温控按钮置于最小值，切断电源。

3-4、若水浴锅较长时间不使用，应将工作室水箱中的水排除，用软布擦净并晾干。

3-5、禁止在水浴锅无水状态下使用加热器。