超低频高压发生器

使

用

说

明

书

宝应高电电力设备厂

GDVLF-30/1.1 超低频高压发生器

1、产品概述 GDVLF-30/1.1超低频高压发生器采用最新技术，其特点是高压输出功率大、体积小、性能可靠。输出电压、输出电流采用双表显示，指针表显示电压、电流的变化值，便于观察，数字表显示电压和电流的正、负峰值，便于读数。高频升压变压器及高压整流采用油浸式结构，使体积大大减小，携带方便，特别适合于野外现场使用。 为适应高压电缆试验时的不同需要，本产品设置了输出频率调节装置，针对不同的电缆以及客户需要，按照事先设置好输出频率，可输出频率为0.1Hz、0.05Hz和0.02Hz的高压信号。 2、主要用途及适用范围 本GDVLF超低频高压发生器是进行超低频耐压试验的重要设备，广泛用于电力部和工矿企业对电缆和其它高压设备进行现场试验。 3、技术参数 ● 产品规格：0-30kV（峰值）； ● 负载电容量：0.1Hz时1.1μF、0.05Hz时2.2μF、0.02Hz时5.5μF。 ● 工作电源：AC220V±10%， 50Hz； ● 工作温度：0℃～40℃； ● 相对湿度：≤90%RH

4、参数表

| 型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDVLF-30/1.1 | 30kV | 0.1Hz≤1.1uF | 控制器：4Kg 升压器：25Kg | 10kV以下电缆、发电机耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz≤2.2uF |  |  |
|  |  | 0.02Hz≤5.5uF |  |  |
| GDVLF-60/2.2 | 60kV | 0.1Hz≤5uF | 控制器：5Kg 升压器：45Kg | 发电机耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz≤10uF |  |  |
|  |  | 0.02Hz≤25uF |  |  |
| GDVLF-80/3.5 | 80kV | 0.1Hz≤1.1uF | 控制器：5Kg 升压器：50Kg | 35kV以下电缆、发电机耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz≤2.2uF |  |  |
|  |  | 0.02Hz≤5.5uF |  |  |

注：对电压、容量有特殊要求可按需定做