煤矿一通三防考试题库判断题 （附答案）

判断题 第一部分

1.溜煤眼不得兼作风眼使用。(√) 
　　2采煤工作面回风巷可不安设风流净化水幕。(×) 
　　3巷道中的浮煤应及时清除，清扫或冲洗沉积煤尘，定期撒布岩粉。(√ ) 
　　4.粉尘中游离的二氧化硅含量高低与粉尘的致病力无(× ) 
　　5.能被吸人人体肺泡的粉尘对人体的危害性最大。(√) 
　　6.沉积煤尘是煤矿发生瓦斯煤尘爆炸的最大隐患。(√) 
　　7.粉尘颗粒越小，越容易被水润湿。(× ) 
　　8.生产矿井每延深一个新水平，可以不进行煤尘爆炸性试验工作。(× ) 
　　9.矿井必须建立完善的防尘供水系统。(√ ) 
　　10.没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(√) 
　　11.粉尘中游离二氧化硅导致肺组织纤维化，最终导致尘肺病。(√ ) 
　　12.尘肺病的发生与工人接触矿尘的时间长短没有关系(×) 
　　13.单纯的煤尘不会爆炸，一定要有瓦斯参与才会爆炸(×) 
　　14，采煤工作面开采强度越大，生成的矿尘量越大。(√) 
　　15.开采煤炭时矿尘生成量的多少与地质因素无关。(×) 
　　16.矿尘的产生量与顶板管理方式无关。(×) 
　　17.连续爆炸是煤尘爆炸的特征，与有无积尘没有关系(×) 
　　18.煤尘爆炸时离爆源越近破坏力越大。(×) 
　　19.煤尘的挥发分越高，爆炸的危险性越小。(×) 
　　20.煤尘爆炸事故中受害者大多是由于二氧化碳中毒造成的。(×) 
　　21.矿井中只要有一个煤层的煤尘有爆炸危险性，该矿井就应定为有煤尘爆炸危险性的矿井。(√) 
　　22.粉尘对人体健康的危害与粉尘质量而不是与粉尘颗粒数有关。(√) 
　　23.我国煤矿主要采取以风水为主的综合防尘技术措施(√) 
　　24.减尘措施是矿井尘害防治工作中最积极、有效的技术措施。(√) 
　　25.矿井通风是除尘措施中最根本的措施之一。(√) 
　　26.个体防护是一项被动的防尘措施。(√) 
　　27.粉尘粒径越大，危害性越大。(×) 
　　28.采掘机械的截齿被磨钝后，产尘量更大。(√) 
　　29.要使排尘效果最佳，必须使风速大于最低排尘风速，低于粉尘二次飞扬的风速。(√) 
　　30.在喷雾降尘措施中，水滴越小，降尘效果越好。(×) 
　　31.煤矿生产中产生的煤尘都具有爆炸危险性。(×) 
　　32.煤尘的爆炸危险性与其所含挥发分无关。(×) 
　　33.煤的变质程度越低，其煤尘的爆炸性越弱。(×) 
　　34.煤尘只有呈悬浮状态并达到一定浓度时才有可能发生爆炸。(√) 
　　35.煤含有的灰分可降低煤尘的爆炸性。(√) 
　　36.同一煤种不同粒度条件下，爆炸压力随粒度的减小而增高。(√) 
　　37.瓦斯的存在将使煤尘的爆炸下限降低。(√) 
　　38.空气中氧的含量高时，点燃浮尘的温度可以降低。(√) 
　　39.引爆热源的温度越高，煤尘初始爆炸的强度也越大。(√) 
　　40.在有大量沉积煤尘的巷道中，爆炸地点距离爆源越远，爆炸压力越大。(√) 
　　41.煤尘爆炸时，其挥发分含量将减少。(√) 
　　42.浮尘的点火温度与煤尘中挥发分含量没有关系。(×) 
　　43.粉尘中加人惰性粉尘，会使点火能量增加。(√) 
　　44.煤尘含水量增加，点火能量增大。(√) 
　　45.厚煤层分层开采时，首先开采的煤层瓦斯涌出量小。(×) 
　　46.矿井瓦斯中只有甲烷一种气体。(×) 
　　47.采用垮落法管理顶板时，瓦斯涌出量较大。(√) 
　　48.不管哪种采煤方法，工作面绝对瓦斯涌出量随产量增大而增加。(√) 
　　49.不管哪种采煤方法，工作面相对瓦斯涌出量随产量增大而增加。(×) 
　　50.煤层突出的危险性随煤层含水量的增加而减小。(√) 
　　51.矿井必须从采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚(√) 
　　52.充填法管理顶板时，矿井瓦斯涌出量较小。(√) 
　　53.矿井瓦斯涌出量与工作面回采速度成反比。(×) 
　　54.降低封闭区域两端的压差可以减少老采空区瓦斯涌出(√) 
　　55.低瓦斯矿井中，如果个别区域相对瓦斯涌出量大于10 m 3/t，该区仍按低瓦斯矿井管理。(×)　　 
     56.低瓦斯矿井中，如果个别区域有瓦斯喷出现象，则该区按高瓦斯矿井管理。(√) 
　　57.一般来说，煤巷、半煤岩巷掘进可以采用抽出式通风。(×) 
　　58.一般来说，有瓦斯涌出的岩巷掘进可以采用抽出式通风。(×) 
　　59.瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井，掘进工作面的局部通风机应采用三专供电。(√) 
　　60.矿井瓦斯等级鉴定时间，可以选在瓦斯涌出量较小的一个月份进行。(×) 
　　61.有其他可燃气体的混人往往使瓦斯的爆炸下限降低。(√) 
　　62.因为粉尘是固体，所以飘浮在空气中的煤尘不会降低瓦斯的爆炸下限。(×) 
　　63.惰性气体的加人可以升高瓦斯爆炸的下限，降低其上限。(√) 
　　64.采煤工作面瓦斯积聚通常首先发生在回风隅角处。(√) 
　　65.除总进风、总回风外，采区之间应尽量避免角联分支的出现。(√) 
　　66.对于瓦斯涌出量大的煤层或采空区，在采用通风方法处 理瓦斯不合理时，应采取瓦斯抽放措施。(√) 
　　67.专用排瓦斯巷内不得进行生产作业，但可以设置电器设备。(×) 
　　68.采煤工作面大面积落煤也会造成大量的瓦斯涌出。(√) 
　　69.地面大气压的变化不会影响井下瓦斯的涌出。(×) 
　　70.用局部通风机排放瓦斯应采取“限量排放”措施，严禁“一风吹”。(√) 
　　71.有爆破作业的工作面必须严格执行“一炮三检”的瓦斯检查制度。(√) 
　　72.回风道内不准进行焊接作业。(√) 
　　73.井下严禁使用电炉或灯泡取暖。(√) 
　　74.瓦斯检查人员发现瓦斯超限，有权立即停止工作，撤出人员，并向有关人员报告。(√) 
　　75.井工煤矿必须装备矿井安全监控系统。(√) 
　　76.有高瓦斯区的低瓦斯矿井无须装备矿井安全监控系统。(×) 
　　77.安全监控设备必须定期进行调试、校正，每半年至少一次。(×) 
　　78.分区通风要实行分区管理，矿井的通风系统应力求简单，对井下各工作区域实行分区通风。(√) 
　　79.对于自燃倾向性比较严重的煤层不宜采用移动泵站排放瓦斯。(√) 
　　80。断层等地质构造带附近易发生突出，特别是构造应力集中的部位突出的危险性大(√) 
　　81.煤层顶底板与煤层的接触面光滑程度和煤与瓦斯突出没有关系。(×) 
　　82.开采保护层之前，一般应首先选择无突出危险的煤层作为保护层。(√) 
　　83.地质构造应力集中是突出的必要条件。(√) 
　　84.随开采深度增加，煤与瓦斯突出危险性增加。(√) 
　　85.煤与瓦斯突出分布不受地质构造限制。(×) 
　　86.专用排瓦斯巷内的支护形式没有限制。(×) 
　　87.每个人井职工必须随身携带自救器。(√) 
　　88.临时抽放瓦斯泵站应安设在抽放瓦斯地点附近的新鲜风流中。(√) 
　　89.高瓦斯矿井、有高瓦斯区的低瓦斯矿井必须装备矿井安全监控系统。(√) 
　　90.停工区瓦斯浓度达到3%不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。(√) 
　　91.严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服下井。(√) 
　　92停风或瓦斯超限区域内严禁作业。(√) 
　　93.开采保护层时，要同时抽放被保护层的瓦斯。(√) 
　　94.一般情况下，保护层的采空区内可以随意留煤柱。(×) 
　　95.煤层瓦斯含量包含两部分，即游离的瓦斯量和煤体吸附的瓦斯量。(√) 
　　96.专用排瓦斯巷必须贯穿整个工作面推进长度且不得留有盲巷。(√) 
　　97.掘进工作面断面小、落煤量小，瓦斯涌出量也相对较小，瓦斯事故的危险性较小。(× ) 
　　98.对于采煤工作面应特别注意回风隅角的瓦斯超限，保证工作面的供给风量。(√) 
　　99.安设局部通风机的进风巷道所通过的风量要大于局部通风机的吸风量，防止产生循环风。(√) 
　　100.有计划停风时，局部通风机停风前，必须先撤出工作面的人员并切断工作面的供电。(√ ) 
　　101.局部通风机短暂的停风，不需检查瓦斯即可开启风机。(×) 
　　102.瓦斯涌出量的变化与工作面采煤工艺无关。(×) 
　　103.每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定工作。(√) 
　　104.煤层瓦斯含量越大，瓦斯压力越高，透气性越好，瓦斯涌出量就越高。(√) 
　　105.瓦斯是无色气体，但人可以通过嗅觉器官感知瓦斯的存在。(× 
　　106.空气中的瓦斯只能依靠检测仪器来测定。(√) 
　　107.在突出矿井开采煤层群时，必须首先开采保护层。(√) 
　　108.在一定温度下，瓦斯压力升高，煤吸附瓦斯量将大幅度增加。(√) 
　　109.煤层的围岩致密、完全不透气时，瓦斯容易保存。(√) 
　　110.压人式通风矿井瓦斯涌出量随风压增大而减少。(√) 
　　111。瓦斯的密度比空气小，所以瓦斯易在巷道上部积聚。(√) 
　　112.邻近煤层瓦斯涌出开始于工作面开采一定距离，老顶初次来压之前。(×) 
　　113.落煤放散的瓦斯量虽然较少，但在一些特殊地点也会形成瓦斯积聚。(√) 
　　114.矿井瓦斯涌出量通常用矿井绝对瓦斯涌出量和矿井相对瓦斯涌出量两个参数来表示。(√ ) 
　　115.多煤层开采时，相邻煤层越多，含有的瓦斯量越大，距离开采层越近，则矿井的瓦斯涌出量越大。(√) 
　　116.无瓦斯涌出的架线电机车巷道中的最低风速不得低于0. 50 m/s(√) 
　　117.掘进巷道贯通前，除综合机械化掘进以外的其他巷道在相距10 m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。(×) 
　　118.煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法，至少每6年修订1次。(×) 
　　119.不必按实际供风量核定矿井产量。(×) 
　　120.进、回风井之间和主要进、回风巷之间每个需要使用的联络巷，安设2道联锁的正向风门即可。(×) 
　　121.矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风能力。(√) 
　　122.进风井口已布置在粉尘、有害和高温气体能侵人的地点的，不必再制定安全措施。(× ) 
　　123.生产水平和采区可以串联通风。(×) 
　　124.通风安全检测仪表不必由国家授权的安全仪表计量检验单位进行检验。(×) 
　　125.采区进、回风巷可以不贯穿整个采区，可以一段为进风巷、另一段为回风巷。(× ) 
　　126.采空区必须及时封闭。(√) 
　　127.开采有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的煤层时，两个工作面之间可以串联通风。(×) 
　　128.有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的采煤工作面可以采用下行通风。(×) 
　　129.开采突出煤层时，工作面回风侧可以设置调节风窗。(×) 
　　130.采、掘工作面应实行独立通风。(√) 
　　131.可以采用局部通风机或风机群作为主要通风机使用。(×) 
　　132.装有主要通风机的出风井口可以不安装防爆门。(×) 
　　133.每半年应至少检查1次反风设施。(×) 
　　134.每2年应进行1次反风演习。(×) 
　　135。矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。(√) 
　　136.主要通风机停止运转期间，对由1台主要通风机担负全矿通风的矿井，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。(√) 
　　137.可以在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中安设辅助通风机。(×) 
　　138.掘进巷道可以不采用矿井全风压通风或局部通风机通风。(×) 
　　139.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进通风方式应采用压人式，不得采用抽出式。(√) 
　　140.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的掘进巷道采用混合式通风，必须制定安全措施。(√) 
　　141。瓦斯喷出区域和煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出煤层的掘进通风方式可以不采用压人式。(×) 
　　142.只要能保证局部通风机正常运转，不必由指定人员负责管理。(×) 
　　143.在低瓦斯矿井中，掘进巷道可以不采用抗静电、阻燃风筒。(×) 
　　144.低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机，可采用与采煤工作面分开供电。(√) 
　　145.瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中，掘进工作面的局部通风机可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，但每天应有专人检查1次，保证局部通风机可靠运转。(√) 
　　146.可以使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。(×) 
　　147.可以使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。(×) 
　　148.使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风。(√) 
　　149.离心式通风机在启动时应将风硐中的闸门全闭，待其达到正常工作转速后，再将闸门逐渐打开。(√) 
　　150.当离心式通风机供风量超过矿井所需风量过大时，利用风硐中的闸门加阻来减少工作风量，可节省电能。(√) 
　　151.通风机的运转效率不应低于60 %。(√) 
　　152.通风机的实际工作风压不得超过最高风压的90 %(√) 
　　153.自然风压总是帮助主要通风机工作。(×) 
　　154.掘进通风方法分为利用矿井总风压通风和使用局部通风设备通风两大类。(√) 
　　155.串联风路的总风量等于各条分支的风量。(√) 
　　156.串联风路的总阻力等于各条分支的通风阻力之和。(√) 
　　157.串联风路的总风阻等于各条分支的风阻之和。(√) 
　　158.并联风路的总风量等于各条分支的风量之和。(√) 
　　159.并联风路的总通风阻力等于各条分支的通风阻力。(√) 
　　160.未经过作业地点，而通过通风构筑物的裂隙、煤柱裂隙、采空区或地表塌陷区等直接渗透到回风道或地面的风流统称漏风。(√) 
　　161.外部漏风是指地表与井巷之间的漏风。(√) 
　　162.矿井有效风量是指通过井下各独立通风的用风地点的实际风量的总和。(√) 
　　163.通风系统发生变化，必须重新核定矿井通风能力，具备资质的核定单位接受委托后，应在30日内完成核定。(√) 
　　164.矿井瓦斯等级发生变化或瓦斯赋存条件发生重大变化，必须重新核定矿井通风能力，具备资质的核定单位接受委托后，应在30日内完成核定。(√) 
　　165.实施改建、扩建、技术改造并经“三同时”验收合格，必须重新核定矿井通风能力，具备资质的核定单位接受委托后，应在30日内完成核定。(√) 
　　166.矿井有效风量率是矿井有效风量与各台主要通风机风量总和的百分比。(√) 
　　167.矿井总风量不足为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　168.主井、回风井同时出煤为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　169.没有按正规设计形成通风系统为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　170.采掘工作面等主要用风地点风量不足为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　171.采区进(回)风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　172.风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　173.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置为煤矿重大安全生产隐患。(√) 
　　174.煤矿矿井通风系统不完善、不可靠，应当立即停止生产，排除隐患。(√) 
　　175.一个掘进工作面，使用2台局部通风机通风，这2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁。(√) 
　　176.用温度计直接测得的空气温度称为干球温度。(√) 
　　177.生产和在建矿井必须制定井上、下防灭火措施。(√) 
　　178.矿井的所有地面建筑物、煤堆、研石山、木料场等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定。(√) 
　　179.对现有生产矿井，用可燃性材料建筑的井架和井口房，必须制定防火措施。(√) 
　　180.矿井消防用水同生产、生活用水不得共用一个水池。(×) 
　　181.井筒、平硐与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各50 m范围内，都必须用不燃性材料支护。(×) 
　　182.在井下和井口房，可以采用可燃性材料搭建临时操作间、休息间。(×) 
　　183.井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内。(√) 
　　184井下清洗风动工具时，必须在专用硐室进行，并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。(√) 
　　185.井下使用过的棉纱、布头和纸，必须存放在盖严的铁桶内，由电工定期送到地面处理，不得乱扔乱放。(×) 
　　186.井下作业可以将剩油、废油泼洒在井巷或铜室内。(×) 
　　187.在含有1 kg干空气的湿空气中水蒸气的质量称为湿空气的含湿量。(√) 
　　188.开采容易自燃和自燃的煤层时，回采过程中不得任意留设设计外煤柱和顶煤。(√) 
　　189.开采容易自燃和自燃的煤层时，采煤工作面采到停采线时，必须采取措施使顶板冒落严实。(√) 
　　190.采用均压技术防灭火时，必须由专人定期观测与分析采空区和火区的漏风量、漏风方向、空气温度、防火墙内外空气压差等的状况，并记录在防火记录簿内。(√) 
　　191.开采容易自燃和自燃的煤层、采用全部充填采煤法时，不得采用可燃物作充填材料，采空区和三角点必须充填。(√) 
　　192.开采容易自燃和自燃的煤层时，采煤工作面回采结束后，必须在60天内进行永久性封闭。(×) 
　　193.任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即组织人员撤离，并迅速报告 
矿调度室。(×) 
　　194.矿调度室接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。(√) 
　　195.电气设备着火时，应首先切断电源;在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。(√) 
　　196.井下发生火灾时，在抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。(√) 
　　197.封闭火区灭火时，应尽量扩大封闭范围，并必须指定专人检查瓦斯、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。(×) 
　　198.永久性防火墙的管理，应不定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度。(×) 
　　199.火区内的空气温度下降到30℃以下，或与火灾发生前该区的日常空气温度相同，即可认为火区已经熄灭。(×) 
　　200.火区内空气中的氧气浓度降到5%以下，即可认为火区已经熄灭。(×) 
　　201.导致矿井火灾发生的3个要素为：热源、可燃物和空气。(√) 
　　202.矿内火灾防治包括防火和灭火两部分。(√) 
　　203.煤炭只有处于破碎状态、通风供氧、易于蓄热的环境中才能产生自燃现象。(√) 
　　204.防火对通风的要求是：风流稳定、漏风量少和通风网络中有关区段易于隔绝。(√) 
　　205.井下可以使用灯泡取暖和使用电炉。(×) 
　　206.在灌浆区下部进行采掘前，必须查明灌浆区内的浆水积存情况。发现积存浆水，必须在采掘之前放出，在未放出前，严禁在灌浆区下部进行采掘工作。(√) 
　　207.对采区的开采线、停采线和上、下煤柱线内的采空区，应加强防火灌浆。(√) 
　　208.根据《煤矿安全规程》二百四十八条规定，认定火区火已熄灭，必须满足4项指标，且4项指标持续稳定的时间在半个月以上。(×) 
　　209.开采容易自燃和自燃的煤层时，采煤工作面可以采用前进式或后退式开采，并根据采取防火措施后的煤层自然发火期确定采区开采期限。(×) 
　　210.火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001%以下，即可认为火区已经熄灭。(×) 
　　211.火区的出水温度低于25 0C，或与火灾发生前该区的日常出水温度相同，即可认为火区已经熄灭。(×) 
　　212.启封火区时，应逐段恢复通风，同时测定回风流中有无一氧化碳。(√) 
　　213.启封火区时，发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。(√) 
　　214.启封火区和恢复火区初期通风等工作，必须由矿通风科负责进行，火区回风风流所经过巷道中的人员必须全部撤出。(×) 
　　215.在启封火区工作完毕后2天内，每班必须由矿山救护队检查通风工作，并测定水温、空气温度和空气成分。只有在确认火区完全熄灭、通风等情况良好后，方可进行生产工作。(×) 
　　216.不得将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧，也不得设在表土20 m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。(×) 
　　217.井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。(√) 
　　218。进风井口应装设防火铁门，防火铁门必须严密并易于关闭，打开时不妨碍提升、运行和人员通行，并应定期维修;如果不设防火铁门，必须有防止烟火进人矿井的安全措施。(√) 
　　219.开采容易自燃和自燃的煤层时，必须对采空区、突出和冒落孔洞等空隙采取措施防止自燃。(√) 
　　220.采用凝胶防灭火时，压注的凝胶必须充填满全部空间，且其外表面应予喷浆封闭。(√) 
　　221.采用均压技术防灭火时，改变矿井通风方式、主要通风机工况以及井下通风系统时，对均压地点的均压状况不必进行调整，保证均压状态的稳定。(×) 
　　222.采用均压技术防灭火时，不需检查均压区域内的巷道中风流流动状态，但应有防止瓦斯积聚的安全措施。(×) 
　　223.采用氮气防灭火时，注人的氮气浓度应小于97 %。(×) 
　　224.采用氮气防灭火时，至少有1套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施。(√)

判断题 第二部分

1、测定巷道风流中瓦斯浓度时，应在巷道风流断面的上部进行，连续测定3次，取其平均值。 ( √ )

2、使用局部通风机的掘进工作面，除交接班外，其他时间一律不准停风。 ( × )

3、火风压是指井下发生火灾时，高温烟流流经井巷所产生的附加风压。(×)

4、《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作规程》是煤矿的“三大规程”，具有同样重要和并列平等的关系。 ( × )

5、用水灭火时，为提高灭火速度，应将水流直接射入火源中心。 ( × )

6、瓦斯爆炸由三个方面的因素促成的，即瓦斯积聚、引爆火源和管理工作不善。 ( × )

7、佩带隔离式自救器时应注意，戴好自救器后，首先要在原地呼出几口气，使呼出的二氧化碳和水汽与生氧剂反应生氧。 ( √ )

8、排放瓦斯后，经检查证实，独头巷道内风流中瓦斯浓度不超过1%，氧气浓度不低于20%和二氧化碳浓度不超过1.5%，且稳定30min后瓦斯浓度没有变化，才可以恢复局部通风的正常通风。

( √ )

9、每组风门不得少于两道。( √ )

10、在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置甲烷传感器。( √ )

11、煤的自燃倾向性分为容易自燃、不易自燃、不自燃三类。( × )

12、矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。( √ )

13、循环风是指局部通风机的回风部分或全部进入同一台局部通风机的进风流中。 ( √ )

14、严禁使用2台以上(含2台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。( × )

15、采区进回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷，一段为回风巷。( √ )

16、采区开采结束后45天内，必须在所有与采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。 ( √ )

17、矿井至少每月进行1次全面测风。 ( × )

18、低瓦斯矿井的采煤工作面，必须在工作面设置甲烷传感器。 ( √ )

19、井下巷道堆积有厚度超过2mm、连续长度超过5m的煤尘即为沉积煤尘。( √ )

20、启封火区的初期通风工作必须由矿通风部门负责进行。( × )

21、矿井内风桥上风速最高不得超过8m/s。 ( × )

22、机电设备硐室的空气温度超过32℃时，必须停止作业。( × )

23、生产矿井现有的两套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时可继续使用。( √ )

24、矿井每年必须进行一次主扇性能鉴定。 ( × )

25、井下机电硐室的风流中氢气浓度不得超过0.5%。 ( √ )

26、设在回风流中机电设备硐室瓦斯浓度不得超过1%。 ( × )

27、专用排瓦斯巷内风速不得低于1m/s。 ( × )

28、矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于30m3/min时，必须建立瓦斯抽放系统。( × )

29、利用抽放的瓦斯时，抽出的瓦斯浓度不得低于25%。 ( × )

30、安全监控系统甲烷超限断电功能必须每十天进行一次测试。 ( × )

31、厚度小于0.3米的突出煤层，可直接用震动爆破或远距离爆破揭穿。 ( √ )

32、皮带巷中消防管路应每隔100米设置支管和阀门。 ( × )

33、开采易自燃厚煤层时，采煤工作面首先考虑后退式开采，必要时也可采用前进式开采。 ( × )

34、调幅是利用载波幅度的离散变化来表示数字代码，是最简单的一种数字调制方式。( √ )

35、低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 ( × )

36、炮眼深度超过2.5米时，封泥长度不得小于炮眼深度的一半。( × )

37、矿山救护队训练时，每次佩戴氧气呼吸器的时间不得小于3小时。( √ )

38、矿井粉尘中游离二氧化硅含量小于10%时，总粉尘浓度不得超过6%。( × )

39、生产矿井现有的两套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时可继续使用。( √ )

40、相对瓦斯涌出量大于10m3/min或绝对涌出量大于40m3/t的矿井为高瓦斯矿井。( × )

41、通风安全监测系统由监测传感器、井下分站、地面中心站组成。( × )

42、矿井每3年必须进行一次主扇性能鉴定。 ( × )

43、严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，不得使用1台局部通风机同时向3个作业的掘进工作面供风。( × )

44、1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/min时，必须建立瓦斯抽放系统。( × )

45、保护层是指为消除和消弱相邻煤层的突出以及冲击地压危险而先开采的煤层或矿层。( × )

46、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。( √ )

47、生产矿井每5年至少进行一次矿井通风阻力测定，其主要通风机每3年至少进行一次性能测定。( × )

48、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯和二氧化碳浓度，应在距工作面煤壁线15m以外的回风巷风流中测定，并取其平均值为测定结果。( √ )

49、职业病是指企业、事业单位和社会组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。( × )

50、局部通风机的回风部分进入同一台局部通风机的进风流中，此现象为循环风。( √ )

51、传输本质安全型的信号的电缆，可直接连接，不必使用接线盒。( × )

52、本质安全型防爆电气设备是通过电路的本安设计达到防爆目的的。( √ )

53、《规程》规定，主要进回风巷最高允许风速为8m/s。(√)

54、串行传输是将代表消息的数字信号序列按时间顺序一个接一个地在信道中传输的方式。( √ )

55、监测设备的隔爆电源可以带电检修。( × )

56、矿用隔爆型防爆电气设备的防爆标志是ExdII。(× )

57、本质安全型防爆电源可以和其它本质安全型防爆电源并联使用( × )

58、隔爆型防爆电气设备的隔爆外壳是关键。( )

59、防爆型矿井安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。( √ )

60、安全监控主机或主通讯电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证瓦斯风电闭锁的全部功能。( √ )

61、连续浮充制是将蓄电池始终并接在负载回路上，负载所需的能量主要由整流电路提供，整流电路不向蓄电池充电。( × )

62、并行传输是将代表消息的数字信号序列分割成两路或多路，同时并行地在信道中传输的方式。( √ )

63、煤矿井下电网电压的波动范围是90～110%。( × )

64、只要是防爆电气设备就可以用于煤矿井下爆炸性环境。( × )

65、防爆电气入井前，只需要检查“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能。( √ )

66、监控设备的远距离控制线路的电压不得超过36V。( √ )

67、爬电距离是指两个裸露的导体之间的最短距离。( × )

68、设备安装前必须先进行联机调试、校正。( √ )

69、高瓦斯矿井掘进工作面甲烷传感器的所控制的断电范围为工作面所有非本质安全电源。( × )

70、瓦斯和煤尘同时存在时，瓦斯浓度越高，煤尘爆炸下限越低。( √ )

71、停工区内瓦斯和二氧化碳浓度达到3%而不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。√

72、瓦斯是指煤矿生产过程中从煤岩层中涌出的有害气体的总称。( √ )

73、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过30℃。( × )

74、间距小于20米的平行巷道的联络巷贯通，不需制定贯通安全技术措施。( × )。

75、本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳应每班至少检查2次。×

76、非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备。(√)

77、井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1次。( √ )

78、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，经矿长批准可以上岗作业。(×)

79、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空。 (√)

80、井下设备不可以带电检修，但可以带电搬迁。(×)

81、倾角大于12°的采煤工作面不得采用下行通风。(×)

82、井下风流中SO2的最高容许浓度为0.00025%。(×)

83、煤矿企业每季度必须至少组织1次矿井救灾演习。(×)

84、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1.0%。(×)

85、开采急倾斜煤层时溜煤眼可兼作风眼使用。(×)

86、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层，可以不采取煤层注水措施。(√)

87、为简化系统，采煤工作面回风巷可不设风流净化水幕，但必须经矿技术负责人批准。(×)

88、矸石山不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。(√)

89、如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保消防用水的措施。(√)

90、井下砌风门墙时，可以使用消防材料库储存的材料。(×)

91、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。(√)

92、每年度应对井上、下消防管路系统进行1次检查，发现问题，及时解决。(×)

93、设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过10m/s。(×)

94、矿井相对瓦斯涌出量小于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于40m3/min为低瓦斯矿井。(×)

95、矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min为高瓦斯矿井。(√)

96、专用排瓦斯巷内风速不得低于0.25m/s。(×)

97、只有开采煤层的自燃倾向性为易自燃或不易自燃的矿井，方可采用专用排瓦斯巷。(×)

98、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。(√)

99、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。(√)

100、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定1次。(×)

101、粉尘分散度，每年测定1次。(×)

102、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。(√)

103、矿区水源和供水工程应保证矿区工业用水量，其水质应符合行业卫生标准。(×)

104、突然停电或电源故障停电造成停机，应先汇报后拉下机房电源开关。(　× )

105、矿井通风管网特性曲线越陡，通风越容易。(　× )

106、井巷阻止空气流通的反作用力，就是矿井通风阻力。 ( √ )

107、按照质量守恒定律，在单位时间流过管道或井巷任一截面的风量都是相等的。( √ )

108、轴流式通风机的轮毂比是叶轮外径与轮毂外径的比值。( × 　)

109、改变风机的转速可以调节风机的性能。(　√ )

110、在井下某一断面进行测风时，测风次数应不少于三次，每次测量误差不应超过10%。( ×　)

111、采用抽出式通风时，局部通风机及其启动装置应安装在离掘巷道口10米以外的进风侧。 (　× )

112、CO超量时，会使人出现呼吸障碍，甚至中毒死亡。 (　√ )

113、炮掘工作面采用压入式通风时，风筒传感器应安装在风筒出风口处。(　× )

114、目前我国煤矿通风报表中常用矿井等积孔来衡量矿井通风的难易程度。( √ )

115、干粉灭火器灭火时导电，不可以扑灭电器设备火灾。( × )

116、主要通风机运行前应检查启动设备动作是否灵敏可靠，接触位置是否正确。( √ )

117、压入式通风的矿井在停风时有抑制瓦斯涌出的作用。( × )

118、叶轮应保持无积尘，至少每月清扫一次。( × )

119、矿井瓦斯就是甲烷气体。(×)

120、对于压入式通风,全压、静压、动压之间的关系是h=(hs+hv)。(√)

121、专用排瓦斯巷内风速不得低于0.5m/s。(√)

122、局部通风机或风机群可作为主要通风机使用。(×)

123、防爆门的作用是当井下一旦发生爆炸，它被气流冲开，以保护主要通风机。(√)

124、人在CO浓度达到0.4%环境中，短时间内即失去知觉，经过20-30min即死亡。(√)

125、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。(√)

126、《煤矿安全规程》规定矿井进风流中氧气浓度不得低于20.9%。(×)

127、伯努利方程说明：在理想的流体中任何一点的压力能、动能和位能的总和是不变的，它是能量守恒定律的另一种表达形式。(√)

128、矿井自然通风是利用矿井井外和井内空气温度不同、两井口标高不同所形成的自然风压使空气流动，形成自然风流。(√)

129、某矿的矿井相对瓦斯涌出量为5m3/t且绝对瓦斯涌出量为40m3/min，该矿井为低瓦斯矿井。(√)

130、爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁放炮。(√)

131、防爆门是靠平衡锤来关闭的。( × )

132、衡量矿井通风难易程度的指标是矿井总阻力。( × )

133、某矿矿井等积孔为3.6m2，该矿为通风中等矿井。( × )

134、测定巷道风流中二氧化碳浓度时，应在巷道风流断面的上部检查瓦斯浓度，下部测混合浓度，然后用混合浓度减去瓦斯浓度，再乘以校正系数，就是二氧化碳浓度。(×)

135、相对压力是以大气压力作比较标准;绝对压力是以绝对真空作比较标准。(√)

136、低瓦斯矿井井下和硐室内可以存放汽油、煤油和变压器油。(×)

137、掘进工作面采用串联通风时，必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器。(√)

138、进风流就是新鲜风流。(×)

139、综采工作面的风量越大，回风隅角的瓦斯浓度就越小。( × )

140、交接班、人员上下井时间内，严禁运送爆炸材料(√)

141、离心式风机蜗壳的作用是将部分动能转化成静压能。(√)

142、轴流式风机导叶的作用是将气流的动能转换成全压。(×)

143、在低瓦斯矿井,相邻掘进工作面串联通风的次数可以达到2次。(×)

144、单巷掘进巷道，回风流中的瓦斯浓度由里向外是逐渐增大的。( √ )

145、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。(√)

146、井下回风系统巷可以角联通风。(×)

147、井下任何地点的局部通风机必须由通风专业人员负责管理，其它人员未经批准，不得私自停开局部通风机。(√)

148、井下放炮严禁一次装药分次起爆。(√)

149、一台专用变压器只准为一个采区供电，最多允许负担4台局部通风机。(√)

150、为综放面准备的下层掘进工作面，在未构成全风压通风系统以前，所有的供电电缆，必须悬挂在距棚梁0.5m以下，防止电缆击穿引燃巷道顶部瓦斯。(√)

151、“一炮三检”是指打眼前、装药前、放炮前都要检查瓦斯。( × )

152、某矿相对瓦斯涌出量为9m3/min，该矿为低瓦斯矿井。( × )

153、电气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中瓦斯浓度不得超过1%。( × )

154、井口房附近10米范围内严禁明火。 ( × )

155、井下消防管路应每隔50米设置支管和阀门，但在带式输送机巷道中应每隔100米设置支管。( √ )

156、煤尘爆炸指数小于10%的煤层基本都有爆炸性。 ( × )

157、机采工作面的最优排尘风速是0.25～4m3/s。 ( × )

158、规程规定矿井总回风的瓦斯浓度不得超过1%。 ( × )

159、体积大于0.5m3的空间内,瓦斯浓度达到1.5%时,为瓦斯积聚。 ( × )

160、瓦斯检查“三对口”的内容是瓦斯检查手册、瓦斯牌板、和瓦检员交接班记录。 ( × )

161、用光学瓦检器检查完一个地点的瓦斯时，到下一个地点检查时应重新调整主调螺旋，使其基线与零位重合。 ( √ )

162、过滤式自救器用于瓦斯超限时佩戴。( × )

163、当电器设备发生火灾时，可用水直接扑灭。 ( × )

164、人工呼吸的吹气次数是每分钟14～16次。( √ )

165、对触电者的急救应立即切断电源，或使触电者脱离电源。( √ )

166、测定煤尘的采样位置应在距底板约0.5米左右的位置 。( √ )

167、安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少二次(×)

168、局部通风方式有全风压通风、引射器通风、局部通风机通风三种。(√)

169、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每3天必须使用校准气样和空气样调校一次。(×)

170、在井下中央变电所、采区变电所及水泵房内的下风侧设置温度传感器，报警温度为≥34℃。( √ )

171、高瓦斯矿井的掘进工作面局部通风机的风筒末端应设置风筒传感器。 ( √ )

172、当综采工作面停采回撤时，即可回收各类传感器。( × )

173、防爆胶轮柴油机车设置的车载式甲烷断电仪，当甲烷浓度大于或等于0.5%发出声光报警信号，当甲烷浓度大于或等于1.0%时，自动停车。 ( √ )

174、“三专二闭锁”是指专用变压器、专用开关、专人管理，风电闭锁、瓦斯电闭锁。( × )

175、便携式甲烷测定仪应每半月调校一次。( × )

176、当安全监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿值班领导应按瓦斯事故应急预案指挥安全监控人员手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。(√ )

177、瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。( √ )

178、传输本质安全型的信号的电缆，可直接连接，不必使用接线盒。( × )

179、本质安全型防爆电气设备是通过电路的本安设计达到防爆目的的。( √ )

180、放炮工必须最后离开放炮地点。( √)

181、串联通风是低瓦斯矿井应该首先选用的通风方法。( ×)

182、井下正常流通空气中氧的含量不低于20%。( √)

183、风门是不让风流通过的通风设施。(√ )

184、瓦斯检查人员检查瓦斯的结果不得告知现场工作人员。(× )

185、进入没有瓦斯的盲巷中不会发生危险。(× )

186、煤矿的通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、防冒顶等安全设备、设施和条件应当符合企业标准，并有防范生产安全事故发生的措施和完善的应急处理预案。( ×)

187、局部通风机因无计划停电停风不属于重大安全隐患。( ×)

188、主井、回风井同时出煤是煤矿重大安全生产隐患。( √)

189、煤矿改扩建期间，经矿领导批准可以在改扩建的区域生产。( ×)

190、超能力、超强度组织生产是指：一个采区内同一煤层布置3个(含3个)以上回采工作面或5个(含5个)以上掘进工作面同时作业的。( ×)

191、煤矿职工安全手册应当载明职工的权利、义务，煤矿重大安全生产隐患的情形和应急保护措施、方法以及安全生产隐患和违法行为的举报电话、受理部门。( √)

192、生产经营单位从业人员人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。(√ )

193、在试验、采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应制定相应的安全措施，报上一级技术领导批准。( ×)

194、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有保证安全生产投入有效实施的职责。( √)

195、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。( √)

196、各种安全装置、环保设施、监测仪表和警戒标志，未经主管部门允许，不准随意拆除、改动。( √)

197、新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，由专业技术负责人组织技术论证，按规定程序报批，总结应用效果，并存档。(√)

198、矿井每月应至少检查1次反风设施，每年应进行一次反风演习。(× )

199、矿井必须每两年至少进行一次矿井通风阻力测定，转入新水平或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。(× )

200、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯和二氧化碳浓度超过1%时，必须立即查明原因，进行处理。(× )

201、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过1%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。(× )

202、主要通风机无管理制度、经常停开的矿井必须停止生产。( √ )

203、采掘工程平面图是矿图中最基本、最主要的综合性图纸。( √ )

204、矿井通风系统是矿井主要通风机的工作方法、矿井通风方式和通风网络的总称。

205、安全检查工要经过安全技术培训，取得合格证才能上岗。( √ )

206、矿井通风井口要装设防火铁门或有防止烟火进入矿井的安全措施。( √ )

207、采掘工作面混合气体中混入了可燃气体，会使瓦斯爆炸下限降低。

208、瓦斯和煤尘共存时，会降低各自的爆炸下限。

209、机电硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。( √ )

210、检修、搬迁电气设备前，检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时，方可进行导体对地放电( √ )

211、一台局部通风机最多只能向2个掘进工作面供风。( × )

212、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。( √ )

213、某年某月某日，某矿生产副矿长安排电焊工在井底车场进行电焊作业，因电焊工有事，委托气焊工进行作业。在进行作业前，气焊工没有清理工作场所杂物，也未准备消防材料，作业过程中，引燃地面杂物，气焊工马上找井下值班矿长，值班矿长赶到着火点时，火势已无法控制，值班矿长通知井下人员撤离后，才向矿山救护队报告。这个事故没有造成人员伤亡，属于偶然事故。(

× )

214、局部通风机安装位置必须位于巷道口进风侧距巷道口不小于10 m的安全地点，风机吸入风量必须小于巷道内全风压供风量，以防出现循环风。( √ )

215、防爆门在正常情况下，应是半开的，以便在事故发生时发挥作用。( × )

216、对于井下电气引起火灾，首先要迅速采取灭火措施。( × )

217、每一生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于20 m。( × )

218、煤矿企业每2年必须至少组织1次矿井救灾演习。( × )

219、煤矿企业可不建立入井检身制度和出入井人员清点制度。( × )

220、对于装有风电闭锁装置的掘进工作面，电气设备的总开关与局部通风机开关是闭锁起来的。( √ )

221、巷道贯通时，为加快进度，两个掘进工作面可以同时向前掘进。( × )

222、自救器除使用时间有限制外，其他方面没有限制要求。( × )

上海五久自动化设备有限公司是拉绳开关、跑偏开关、输送机保护装置专业供应商和自动化设备配套的专业公司。

QQ号码：   1103196649 2586886542  2568828621  276556337

公司网址： http://www.shwjzdh.com/

联系电话：15722592859（移动座机）

传真:     0515-85512720

手机号码： 13584756486