换气式老化试验箱

换气式老化箱适用于橡胶、塑胶、人造皮革，电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片以及其他化学合成产品，测试其材质之老化、延伸率、抗张力，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率等变化情形。本机以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置。

特点：

1 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
2 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。
3 老化箱装置配有低转速转盘。
4 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。
5 箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
6 换气的时间和次数可任意设置。

控制精度：±0.1℃
·测温传感器： PT100铂金电阻
·触控式设定、数位及直接显示；
·P . I . D自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便；
·在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示信号.

| 型号 | HWLH-100 | HWLH -225 | HWLH -500 | HWLH -800 | HWLH -010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部尺寸 D×W×H | 450*450*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| 外形尺寸 D×W×H | 1100*820*1550 | 1150*970*1800 | 1350*1170*1950 | 1450*1370*2050 | 1650*1370*2050 |
| 功率(kw) | 3kw | 4.5kw | 5.5kw | 6.5kw | 6.5kw |
| 性能指标 | 温度范围 | RT＋10℃～200℃、250℃、300℃ |
|  | 均匀度 | 1%（以最高温度计算） |
|  | 恒温波动度 | 0.5%（以最高温度计算） |
|  | 换气时间 | 0min～999h可调 |
|  | 换气量 | 最大300次/小时(可调） |
| 温度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显.微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃、指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 定时范围 | 1～9999min |
|  | 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 |
|  | 转盘直径 | φ300mm | φ400mm | φ600mm | φ700mm | φ900mm |
| 使用材料 | 外箱 材质 | 防锈处理，冷轧钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱 材质 | SUS304 优质不锈钢板 |
|  | 门框 隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| 标准配置 | 试品架2个、转盘一个、固定式PU活动轮 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
| 电源电压 | AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |
| 符合标准 | GB/T3512-01、 UL1581、IEC540 |
| 使用环境温度 | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |