电脑式伺服拉力试验机功能介绍

图片仅供参考

一、计算机单柱拉力试验机主机规格

A：动力系统：松下伺服电机+松下伺服驱动器+滚珠丝杠（台湾产）+利明减速机+同步带传动

B：控制系统：采用TM2101计算机伺服系统，测试后自动回归原点，可自动与手动储存数据

C：数据传输方式：RS232转输

D：计算机伺服系统：桌上型伺服计算机式拉力试验机专用系统

E：显示方式：Windows接口显示

F：方便的全程一档与精密全程六文件力量线性双校正系统

G：Windows接口测试软件可实现定速度、定位移、定荷重、定力量、定时间、断点比例、多阶控制模式，可满足不同的测试要求

H：全程位移：编码器：2500P/R，提升4倍精度

I：位移分辨率：0.001mm

J：安全装置：超载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能

二、软件功能介绍

A：测试标准模块化功能：提供使用者设定所需应用的测试标准设置，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…,等测试标准规范

B：试品资料：标距、宽度、厚度、半径、面积等

C：双报表编辑：完全开放用户编辑报表，供测试者选择自己喜好的报表格式

D：电子万能材料试验机各长度、力量单位显示采用动态互换方式

E：图形曲线尺度自动优化，可使图形以最佳尺度显示，并可于测试中实施图形动态切换，具有力量——位移、力量——时间、位移——时间、应力——应变

F：测试结束可自动保存，手动存盘，测试完毕自动显示最大力量、上下屈服强度、抗压强度、抗拉强度、100%定伸强度、300%定伸强度、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值等

G：多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文

三、仪器参数介绍

容量选择： 200kg（可以选择）

单位切换：g、kg、Ib、N、KN（提供国际标准制、公制、英制三种，可自行切换使用）

荷重分解度：1/300000

荷重精度：≤0.5%

控制方式：电脑

最大行程：1000mm(含夹具)

测试速度：0.01—600mm/min(计算机任意调节)

显示设备：计算机系统测试软件（可任意制作客户所需要报表数据）

动力系统：松下伺服电机+松下伺服驱动器+滚珠丝杠（台湾产）+利明减速机+同步带传动

电源：220V  50HZ

配送：拉力夹具一套

四．仪器元气件：

| 外表材质 | 高级烤漆 |
| --- | --- |
| 显示设备 | 计算机显示屏（选配） |
| 电机 | 日本松下伺服电机 |
| 荷重元 | 进口世铨品牌 |
| 驱动器 | 松下伺服驱动器 |
| 螺杆 | 精密滚珠无缝丝杆 |
| 测试夹具 | 不锈钢或铝合金 |
| 轴承 | 台湾精密轴承 |

五、报表格式:

# Text boxes

武汉华威检测设备厂

1．客戶名稱：大新                     2．測試日期：2012-12-14,10:17:53

3．測試批號：00000001                 4．試品名稱：膠帶試件A

5．測試人員：代中华                   6．試品材質：塑膠

7．測試速度：20mm/min                8．試品長度：50mm

| No. | 最大力 (N) | 最大力點的位移 (mm) | 最大力伸長率 (%) | 拉伸強度 (MPa) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194.760 | 3.639 | 7.279 | 299.631 | 0.050 | 13.000 |
| 2 | 161.932 | 1.919 | 3.838 | 249.127 | 0.050 | 13.000 |
| 3 | 174.804 | 4.680 | 9.360 | 268.929 | 0.050 | 13.000 |
| 4 | 191.597 | 4.037 | 8.074 | 294.765 | 0.050 | 13.000 |
| 5 | 180.271 | 4.974 | 9.948 | 277.340 | 0.050 | 13.000 |
| 最大值 | 194.760 | 4.974 | 9.948 | 299.631 | 0.050 | 13.000 |
| 最小值 | 161.932 | 1.919 | 3.838 | 249.127 | 0.050 | 13.000 |
| 平均值 | 180.673 | 3.850 | 7.700 | 277.958 | 0.050 | 13.000 |

部門：                                       審批：