沪制：011562759

上海缔伦光学仪器有限公司

地址：上海市沙浦路518弄72号

电　　话：021 - 60515240

传　　真：021 - 52962117

网    址：www.teelengx.com

XSP-5C系列生物显微镜

使 用 说 明 书

上海缔伦光学仪器有限公司

电话：021-52965117  传真：021-52962117

致缔伦光学产品用户：

感谢您明智地选择了缔伦光学-光电的产品。

从您开始使用缔伦光学产品的那一刻起，缔伦光学便与您结下了不解之缘，无论何时，无论何地，您将享受缔伦光学切实和认真的服务。缔伦光学的信箱是：teelen@sina.com 如果您想更多地了解缔伦光学的产品，欢迎登陆缔伦光学的网站：http://www.teelengx.com或拨打我们的客服热线：021-52965117。

目      录

用  途……………………………………………………………  1

主要规格…………………………………………………………  1

结  构……………………………………………………………  2

工作原理…………………………………………………………  3

操  作……………………………………………………………  3

保  养……………………………………………………………  4

型号组合…………………………………………………………  5

- 型号组合：

| 部件名称 | 各种常归产品型号正常配备 |
| --- | --- |
|  | XSP-5C | XSP-5CV | XSP-5CA |
| 机架 | * | * | * |
| 单目头 | * |  |  |
| 单目V型头 |  | * |  |
| 铰链式双目头 |  |  | * |
| WF10X广角目镜 | * | * | * |
| WF16X 目镜 | * | * | * |
| 195 4X物镜 | * | * | * |
| 10X物镜 | * | * | * |
| 40XS物镜 | * | * | * |
| 100XS物镜 | * | * | * |
| 四孔转换器 | * | * | * |
| 平台 | * | * | * |
| 光栏调节板 | * | * | * |
| 可变光栏 |  | * | * |
| NA0.65单透镜 | * |  |  |
| NA1.25阿贝聚光镜 |  | * | * |
| 滤色片（蓝） | * | * | * |
| 反光镜 | * | * | * |
| 电照明 | * | * | * |
| 移动尺 | * | * | * |
| 切片压片 | * |  |  |
| 内包泡沫箱 外包纸箱 | * | * | * |
| 选购件 | 大视野目镜、电子目镜、分划尺目镜、CCD成像装置、LED照明、铝合金包装箱、 |

六、保养：

1.仪器使用完毕后，用吹风球吹去镜头上的灰尘，用细软布蘸二甲苯擦拭镜头上的油污。用清洁的细软布擦拭整机上的灰尘和污迹。运动部分应随既涂上薄薄一层无腐蚀性的润滑剂，然后放入塑料袋中，装回木箱，并放在干燥，清洁，通风良好的和无酸碱蒸汽的地方。

2.显微镜出厂前已经仔细的检验和调整，物镜和目镜请不要自行拆卸。

3.物镜使用后必须装入物镜盒中，以防碰损和沾污。

一、用途：

本系例显微镜可供高等院校、中等专科学校及其它有关部门教学示范、课程实验及其它微观世界的研究。选择不同倍率的物镜和目镜配合可得到不同的总放大倍率。其最大放大倍率为：40X/、64X 、100X、160X、400X、 640X、1000X、1600X。用户根据需要可选择不同的组合型。

- 主要技术规格：

机械筒长：160mm

物像黄轭距：195mm

消色差物镜：4X 、10X、 40X（弹簧）、 100X（油弹）

目      镜：WF10X(广角）、WF16X

倍率组合：

| 目镜 倍率 物 镜 | 4X | 10X | 40X（弹簧） | 100X（油弹） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10X广角 | 40X | 100X | 400X | 1000X |
| 16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |

照明形式：反光镜（直径50mm）  电照明装置（220V,20W)
载物台：载物台面积（120mmX130mm)

5c型载物台，带单透镜聚光镜（NA.0.65)，拨盘光栏

5CV型，5CA型载物台，带阿贝聚光镜（NA1.25），可变光栏

目镜筒：斜筒式，可作360度旋转

双目筒，瞳距55-75mm

- 结构：

- 工作原理：

由物镜装被照明的标本物进行线时放大若干倍，再由目镜进行视角放大，从而使观察者得到所需的部放大倍率.

- 操作：

1.将标本切片放在载物台上，用切片压片压紧。

2.将各倍率的物镜顺序装入物镜转换器，将所选用的目镜插入目镜筒中，使用双目时应将双目间距调至适合瞳距。

3.转动反光镜，使照明光线射入镜筒（或接通电照明光源），然后调节聚光镜下光栏的孔径大小，使视场明暗适度。

4.观察时，先用低倍物镜寻找观察物，然后将观察物移至视场中心，再换高倍的物镜观察。当使用100X物镜时，应先用干净的细木棒蘸少许香柏油滴于物镜端部，再转入视场。必须使物镜端部和盖玻片之间充满香柏油液体，方可观察操作。

5.调焦时，一般先用粗调焦旋钮调节物镜至能看到标本轮廓，然后再用微调旋钮进行调节，直至物像最清晰为止。使用高倍物镜时最好由下到上进行调节，以避免镜头因碰到切片而损坏。

6.调节聚光镜的高低和孔径光栏口径大小，至标本像对比度适宜，像质清晰.

# Text boxes

56

416

16

216

316