# YPF穿孔电流变送器

功能与特征

用途：将被测交流电流信号直接穿孔输入,隔离变送成模拟信号,无需经电流互感器。

测量：单相交流电流

输入：10Aac,50Aac,100Aac等

输出：4~20mAdc,0~10Vdc等模拟量信号

电源：DC24V或DC12V或DC15V

安装：35mm标准导轨、底座螺钉安装

选型规格

产品尺寸

常用规格实例

Model:YPF-I-A5-P1-O4

Class: ±0.2%

Input: 0~50Aac, 50Hz

Output:4~20mAdc

power:DC24V

描述：此型号为单相电流变送器,0~50Aac直接穿孔输入,输出4~20mAdc, 工作电源DC24V.