# 模拟量输出隔离式安全栅

XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的概述

XPB系列模拟量输出隔离式安全栅接收安全场所的电压或电流信号，经过隔离，变换成用户指定的电压或电流信号，输出给危险区域；安全栅限制从本安端子窜入危险区的能量，从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业，与各类本安仪表连接，作为本安防爆系统的关联设备使用。

产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》，通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格，并取得防爆合格证。

XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的特点

输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强

精度高，线性度高，长期运行稳定性高

模块化设计，体积小，功耗低，适合密集安装

结构合理，插拔轻松，安装、拆卸、维护更为方便简单

XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的通用技术指标

工作电源：24VDC±10%

功      耗：≤0.8W/通道

输入信号：直流电流或电压信号，安全区

输入阻抗：电压输入≥500KΩ  电流输入≤200Ω

输出信号：直流电流或电压信号，危险区

输出负载：电压输出≥10KΩ  电流输出0~650Ω

精      度：≤±0.2%F.S

温度漂移：±0.01% F.S/℃

绝缘强度：输入/输出，≥2000VAC（1min）     输出/电源，≥2000VAC（1min）

输入/电源，≥1000VAC（1min）     本安/非本安，≥2000VAC（1min）

绝缘电阻：输入/输出/电源，≥100MΩ（500VDC）

工作温度：0~50℃

存储温度：-40~80℃

相对湿度：10~90%RH（无凝露）

大气压力：86~106kPa

安装方式：DIN35mm导轨

外形尺寸：122mm×18mm×96mm

XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的型号代码

订货须知

参照选型代码表，正确规范书写订货型号代码

举例1  输入：安全区，一路4-20mADC，输出：危险区，两路4-20mADC，工作电源：DC24V

订货型号：XPB-G-AO-A420-A420-A420（或缩写为：XPB-G-AO-A420-2A420）

举例2  输入：安全区，一路1-5VDC，输出：危险区，一路4-20mADC，工作电源：24VDC

订货型号：XPB-G-AO-V15-A420

举例3  输入：安全区区，一路0-10VDC，输出：危险区，两路0-10VDC，工作电源：24VDC

订货型号：XPB-G-AO-V010-V010-V010（或缩写为：XPB-G-AO-V010-2V010）