跌落试验机使用方法

1.	接好電源(AC380V,3A)；

2.	順時針旋開電源開關；

3.	看兩翼板是否在水準位置，否則用手板向水準位置；

4.	輕按一下上升按紐使兩翼板升到所需位置，輕按一下停止按紐；

5.	放好待測產品並用夾具固定好；

6.	設定好測試次數並按一下重定按鈕(RST)清零；

7.	輕按一下跌落按鈕開始測試；

8.	反復測試直到到達設定之測試次數自動切斷跌落電源(跌落按鈕無效)；

9.	進行下一個產品的測試或關掉電源。

注意：跌落試驗時工作臺上嚴禁站人！(危險)

安全事項

1.	本試驗機僅適用於三相四線380V交流電源。

2.	試驗機四周切勿放置易燃之物體，以免發生火災。

3.	試驗機外殼必須可靠接地，否則有觸電危險。

4.	電源進線端應接有同容量以上具有漏電保護的空氣開關和接觸器，以便緊急時立即切斷電源。

5.	機器運行時，切勿用手觸摸除控制面板以外部分，以防擦傷或擠傷。

6.	如需搬移機器，務必在切斷電源後，冷卻5分鐘再操作。