SF0.4砂磨、分散、搅拌多用机

使

用

说

明

书

天津市精科联材料试验机有限公司

022—68773866

- 概述：

SF0.4搅拌、砂磨、分散多用机执行标准HG/T2473-1993是采用国外新技术设计的新型产品，该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种设备的功能与一体，是目前实验室人员最理想的实验室设备。

本设备采用电子恒力调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有多种砂轮叶盘、分散搅拌片。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度，直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。

- 主要技术参数：

1、电动机型号U400-80/220    400W 200V  0—8000r/min

2、调速范围：无极恒速调速 0---8000r/min

3、搅拌分散叶片直径：50mm    60mm

4、砂轮盘直径：      45mm    60mm

5、升降行程：200mm

6、外形尺寸：450×420×860（长×宽×高）

三、结构：

1、   本机采购串激整流子电动机，通过电子恒力无级调速，数字直接显示转轴转速。砂磨叶盘及分散叶片与转轴用螺纹直接参与连接。

2、筒体采用夹套式结构，可通冷却水，用不锈钢材料加工而成。

四、安装：（见示意图）

1、将平衡锤器分加装在固定架上，支持杆平面向上。

2、两夹持器分别装在固定套上，夹持杆平面向上。

3、将主机上的五芯航空插头与调速器联接（注意缺口方向）。

五、使用与维护：

1、使用时将选用的砂磨叶盘或分散搅拌叶片与转轴固定。

2、旋电机锁紧螺栓，调整转轴与容器的高低位置，夹紧电机座及容器，放入物料并盖上容器盖。

3、将调速旋钮调至零位置，打开电源开关，然后调节速度至需要的转速。

4、本电机为串激流子电机，转动时电刷有火花产生，防车间不宜使用。

5、转速大于400转/分时不宜开空车。

6、当电机电刷长度小于10mm时，应进行更换。

- 链条 2、电刷、3、电机紧锁螺栓

4、电机 5、平衡锤 6、止退环

7、转轴 8、水平调节螺栓 9、立柱

10、夹持器固定螺栓 11、夹持器

12、料筒 13、砂磨盘 14、机座

15、电源开关 16、调速旋钮

17、调速器

装箱单

- 整机                 1台

- 料筒                 1只

- 砂磨盘               大小各一只

- 分散搅拌叶           大小各一只

- 调速器               1台

- 平衡锤               1只

- 料筒盖               1副

- 夹持器               1副

- 说明书               1本

- 合格证              1张

保用须知

本公司生产的SF0.4多用机质量可靠 ，信誉第一，用户至上，从购机之日起一年内，除磨损件（电刷、砂磨盘、分散搅拌叶）或者人为损坏外，一律实行保修。用户需要保修时，请出示购机发票。本公司将提供优良服务。