QTB型腻子柔韧性测定仪

使

用

说

明

书

天津市精科联材料试验机有限公司

022-68773866

- 用途：

该仪器是根据国家化工部1980年实施贯彻的标准要求，设计研制的它广泛用于涂料涂装行业，对腻子膜层弯曲后，膜层产生裂纹和脱落现象的判断，仪器结构合理，使用方便可靠。 标准号：GB1748—79《88》

- 工作原理简介：

该仪器主要由压架与脱模两个部分组成，使用时首先将压紧辊柄和压架放置托模的后端，使托膜完全显露出来，然后将样板插入托膜后端的小槽内并用压紧柄使偏心轴压住样板的一端，然后将压架搬下通过压架上的滚动轴使样板沿着托膜表面均匀地弯曲变形，压架搬至定位肖处为上最后观察样板腻子膜表面的物理变化。

托腊规格分为两种：R25  R50

- 仪器保养：

仪器在停止使用时请擦去表面污垢，转动部位涂40#机油润滑，放置通风干燥环境中保存。

结构示意图

- 压架  2、托膜（R25；R50两种）  3、压紧辊柄

4、偏心轴    5、滚心轴      6、定位肖