溶剂过滤器标准操作规程

# 目    的：建立溶剂过滤器的操作规程，使仪器的操作正确规范。

# 适用范围：检验室溶剂过滤器。

# 责 任 人：检验室检验人员按本规程操作，检验室主任监督本规程的执行。

# 规    程：

1 职责

1.1 操作人员按本规程使用和卫生清洁。

1.2 维修人员按本规程维修和保养。

1.3 生产管理部经理负责监督本规程的执行。

2 内容

2.1 使用

2.1.1 玻璃滤瓶安装之前应分别将滤瓶、滤杯、滤头清洗干净，滤头筛板可在安装后用醚过滤清洗。

2.1.2 将滤头插放在集液瓶外磨口上并使之配合紧密。

2.1.3 用真空胶管将滤头上的吸气嘴与真空泵的抽气嘴连接起来。

2.1.4 选取滤膜平整地放在滤头筛板上，用滤杯轻压住滤膜，同时用固定夹稳固地夹住滤头和滤杯的平面磨口法兰。

2.1.5 将过滤溶液适量地倒入滤杯，启动真空泵便可进入过滤操作。

2.1.6 过滤结束后，小心拆下各玻璃组建，清洗干净。

2.1.7 填写相关记录。

2.2 设备保养

2.2.1 设备每天进行一次保养。

2.2.2 检查所有玻璃元件各接头的紧固状况。

3 相关文件与记录

3.1 设备管理规程

3.2 设备运行使用记录表