AFG3022 任意波形发生器

|  | 厂商名称： Tektronix 商品名称： 任意波形发生器 商品型号： AFG3022 简单信息： |
| --- | --- |

产品概述 AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。 出众的性能和多功能性 12 种不同的标准波形，同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接，并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定，年偏移量仅±1ppm。 直观的用户界面，更多信息一目了然 大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图，让您放心地设置信号，集中精力完成手头的工作。使用快捷键可直接访问常用功能和参数，或通过结构化的菜单方便地进行更多选择，减少仪器使用学习或重新学习的时间。外观和感觉与TDS3000示波器一样，让您使用起来倍感亲切。 随机附带的ArbExpress™ 软件可轻松编辑波形 使用这种PC 软件，可从任何Tektronix示波器无缝地导入波形，也可以由标准函数、公式编辑器和波形数学计算进行定义。 特点与优点 ·带宽：25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 ·任意波形：14位垂真分辨率 ·采样速率：250MS/s、1GS/s 或2GS/s ·高达4个128K存储深度 ·5.6" 显示器使您对设置和波形充满信心 ·多语言和直观操作可节省设置时间 ·脉冲波形边沿时间可调整 应用 电子测试和设计 传感器仿真 功能测试 教学和培训 AFG3022特性 AFG3022 通道数 1/2 标准波形 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、三角波、sin(x)/x、指数上升/衰减、高斯、洛仑兹、半正矢、直流、噪声 正弦波： 1mHz～25MHz 幅度平坦度(1 Vp-p)： <5 MHz 5 MHz～20 MHz 20 MHz～25 MHz 25 MHz～100 MHz 100 MHz～200 MHz ±0.15 dB ±0.3 dB ±0.5 dB — — 谐波失真(1 Vp-p)： 1 mHz～0 kHz 20 kHz～1 MHz 1 MHz～5 MHz 5 MHz～10 MHz 10 MHz～25 MHz >25 MHz <–70 dBc <–60 dBc <–50 dBc <–50 dBc <–40 dBc — THD（直流～20 kHz、1Vp-p） <0.2% 杂波(Spurious) (1 Vp-p)： 1 mHz 到1 MHz 1 MHz 到25 MHz >25 MHz <–60 dBc <–50 dBc — 方波 1 mHz～12.5 MHz 上升/下降时间 ≤18 ns 脉冲波形 1 mHz～12.5 MHz 脉冲宽度 30 ns～999 s 边沿跃迁时间 18 ns～625 s 占空比 0.1%～99.9% 其他波形 1 mHz～250 kHz 噪声带(–3dB) 25 MHz 直流（输入50 Ω） –5V～+5 V 任意波形 1 mHz～12.5 MHz 非易失存储器 4 个波形 存储器：采样速率 2点～64 K: 250 MS/s 垂直分辨率 14 位 幅度（输入50 Ω） 10 mVp-p～10 Vp-p 精度 ±（设置的1% ±1 mV） 偏置 ±5 Vpk交流+直流 接口(标配) USB 1.1 订货信息 AFG3022 标准配件 快速入门用户手册 电源线 含有参考手册、维修手册和ArbExpress™ 软件的光盘 NIST 可溯源校准证明 选件 R5-5年维修服务。 RM3100–机架安装套件。 013-0345-00–保险丝适配器，BNC-P 到BNC-R。 159-0454-00–保险丝套件，3个，0.125A。 保修信息 部件和人工提供三年保修。