PM54200 电视信号发生器

|  | 厂商名称： Fluke 商品名称： 电视信号发生器 商品型号： PM54200 简单信息： |
| --- | --- |

覆盖所有视频标准 符合CCIR,EBU,FCC,ITU和EIA模拟电视标准 多于500种PAL,NTSC,SECAM数字合成测试波形,包括16:9功能. 视频,色度,射频幅度的高精度设置和指示. 可高达100mV的高稳定射频输出.带内部外部调制,组延迟预校正.IEEE-488和RS232接口使全部功能自动化. 54000系列 Fluke 54000系列电视和视频信号发生器应用广泛,是视频标准和高精度测试信号的最优组合。这一系列有两种基本型号，测试视频电路的54100视频信号发生器；测试电视，录像机和其它相关仪器，具有额外的声音测试信号和高稳定射频输出的全功能电视信号发生器54200。模块化的设计为不同需求的用户提供了最优的配置方案，可选图文，立体声伴音，接口形式等使其刚好满足应用之需而绝无浪费投资之虞。我们还提供几种具有全部功能的预配置型号供您选择。例如，多制式预配置型最可能吸引那些电视，录像机出口型企业；而对某一固定地区的维修中心来说，单一制式型号就已足够。 技术指标 型号 54200 电视制式 PAL NTSC SECAM 图文电视 英国TXT 法国Antiope 闭合字幕（CC) PDC VPS WSS 视频信号输出 CVBS 亮度／色度 输出（可选） RGB输出（可选） YCrCb输出（可选） 射频 －频率范围 32-900MHz －步进值 250kHz/步 －最大输出电压 100mV －衰减 0-80dB 音频系统 单声道 德国立体声 NICAM BTSC 韩国立体志 FM A2立体声 遥控 －接口 IEEE488.2 RS-232 －功能 全功能