产品简介：

高压绝缘油耐压试验杯是做绝缘油耐压试验专用试验陶瓷容器，杯体壁对应两端有供加交流0-80KV高电压用的铜电极，具有紧密度高耐高压不宜被击穿的特点。

产品别称：

试油杯  试油器杯  油耐压专用油杯 绝缘油测试仪专用油杯  绝缘油介电强度测试仪油杯  试油器油杯  试油器专用杯  试油机专用杯  高压绝缘油耐压试验杯

产品参数：

◆ 工作电源：AC 220V  50Hz

◆ 测量范围：AC 0-80KV

◆ 环境温度：0℃-35℃

◆ 相对湿度：≤75%

◆ 油杯容量：500mL

◆ 油杯规格：高100㎜    内Ø75㎜   外Ø92

产品简介：

JL1007系列油浸式试验变压器产品满足《DL/T848.2-2004高压试验装置通用技术条件第2部分工频高压试验装置》的要求。JL1007系列油浸式试验变压器用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。

产品特性：

◆ 产品采用一次压制而成高压套管
 ◆ 套管与油桶之间完全隔离加上所有连接部分采用进口耐油O型密封圈密封，彻底解决了常见的变压器漏油的问题
 ◆ 睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性
 ◆ 所有产品出厂前进行24小时倒置试验,检验试验变压器漏油的问题
 ◆ 所有产品均可通过1.1倍感应耐压试验
 ◆ 绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油
 ◆ 高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线 
 ◆ 铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片

产品参数：

◆  输入电压：10kVA及以下为AC200V，10kVA以上为AC400V
 ◆ 空载损耗：＜10%
 ◆ 短路阻抗：＜10%
 ◆ 变比误差：＜1%
 ◆ 仪表电压：100V
 ◆ 绝缘油介电强度：2.5mm,＞50kV