漏电起痕试验仪AUTO-LD

深圳市奥德赛创精密仪器有限公司

漏电起痕试验仪

- 产品介绍：

漏电起痕试验仪是根据IEC60112、GB4207标准设计制造,主要用于测量固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。

为提漏电起痕试验仪的精度和稳定性能，采用单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统，解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时，又提高抗干扰能力。

为提高漏电起痕试验仪的实用性，产品根据实际试验流程编写程序，试验控制过程实现一键式操作，方便试验过程的同时，也实现试验效率的提升。产品还对机械夹具方面进行升级，方便试样的快速安装与调整，加上试验过程一键式操作，最大程度上节约试验时间。

为提倡节能环保的要求，本机箱体放弃旧款不锈钢折弯工艺，采用框架结构，面板共分三层，金属板，防火电木板，装饰板；本机采用开关电源，高效能电磁阀，低功率5寸高亮彩色触摸显示屏，降低整机能耗的同时，还提高防火防腐蚀性能的同时兼顾设备的美观程度。

- 技术参数

|  | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电极材质 | 铂金 |
| 电极间隔 | 4±0.1mm |
| 电极压力 | 1.0±0.05N |
| 支持样品 | Φ90mmX20mm MAX |
| 箱体容积 | 大于0.5立方 |
| 电源参数 | 1KW/220VAC/48-60Hz |
| 满载压降 | 100-600V范围内 小于7% |

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 铂电极 | 1对 |
| 氯化铵 | 1块 |
| 玻璃器皿 | 1份 |
| 距离规4mm | 1个 |
| 测力器 | 1个 |
| 排烟管 | 1条 |
| 排烟管卡扣 | 2个 |
| 水平泡 | 1个 |
| 电源线 | 1条 |
| 连接线 | 2条 |
| 说明书 | 1份 |

漏电起痕试验仪装箱清单