ELCOMETER 123型表面粗糙度测试仪

操作说明书

- 通过逆时针转动锁紧螺母松动带凸边的环。

- 将仪器放置到调零板上，调整指针使指针直到零位上，顺时针转动锁紧螺母以锁死凸边环。

- 将仪器放置到被测表面上，装有弹簧的探头用来测量波峰到波谷的高度，高度值通过表盘可以读出来。

- 为了获取波峰到波谷具有代表性的值，应在一个给定的表面上至少取10个读数，然后得到一个平均值。

当评估结果时，应该记住仪器是在最大的波峰高度下读数的。

在一般情况下，凸边环锁定以后不会出现0点漂移现象。如果出现零点漂移现象说明测试头已经磨损需要更换。

# 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编：100085
电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
58423655/82728235
手机：15201107898/13371602179  
传真：86-10--62894746
企业邮箱：yst2288@163.com
网站：http://www.sdrb.com.cn
http://www.shidai.net.cn            
http://www.shidai17.com            
http://www.sd9117.com            
http://www.1718best.com            
http://www.sdrb.net.cn