微机控制电压击穿试验仪

设备名称：微机控制电压击穿试验仪

设备型号：DJC-50kV

生产厂商：吉林省泰和试验机有限公司

一、设备用途：

该设备主要适用于固体绝缘材料在工频电压下击穿电压、击穿强度和耐电压的测试。满足GB 1408.1-1999。

二、功能特点：

软件平台：VC++编程运行于WINDOWS XP系统下的独立安装软件，界面友好，操作简单。

曲线绘制：试验过程中可动态绘制出试验曲线。

曲线对比：一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比。

局部放大：试验曲线上任意一段可进行区域放大分析。

数据编辑：可对试验数据进行编辑修改，灵活适用。

自动存储：试验条件及测试结果等数据可自动存储。

报告格式：试验报告格式灵活可变，适用于不同用户的不同要求。

有效选定：可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。

三、主要技术参数：

1、 输入电压：AC ２２０V

2、 输出电压：AC ０-50 kV（可订购任何电压等级）

3、 高压分级：０-5 kV    ０-10kV  0-50kV

4、 击穿电压：０-50 kV

击穿电压升压速率共分三级（可选定）：

A、0.5  kV/s

B、1.0  kV/s

C、2.0  kV/s

5、 耐压试验电压：０-50 kV连续可调整

6、 耐压时间：０-４h（50kV以下 ）；50kV以上0.5小时（可根据用户要求进行相应调整）

7、 电压精度：2%

四、标准配置

| 制造厂家 | 吉林省泰和试验机有限公司 |
| --- | --- |
| 仪器名称 | DJC-50KV微机控制电压击穿试验仪 |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| １ | 试验装置 | 1 | 套 |  |
| 2 | 控制装置 | 1 | 套 |  |
| 4 | 试验电极 | 1 | 套 |  |
| 5 | 试验油箱 | 2 | 个 |  |
| 6 | 放电棒 | 1 | 只 | 直流有 |
| 7 | 控制系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 数据采集系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 计算机 | 1 | 套 | 含主机、显示器、键盘、鼠标 |
| 10 | 彩色喷墨打印机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 软件 | 1 | 套 | 含使用说明光盘一张 |
| 12 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| 13 | 使用说明书 | 1 | 份 |  |