&

Model    209—压力传感器/变送器

Model 209/C209 系列压力传感器/变送器是专门为工业应用而设计的，其标准配置 的产品满足了在工业现场恶劣条件下，对压力传感器/变送器各方面性能的要求，另外， Setra 可根据大型 OEM 制造商的具体使用情况，重新设计或改进 Model 209/C209 的性 能，使它能够满足应用中的特殊要求。

Model 209/C209 采用 17-4PH 不锈钢膜片和不锈钢电极构成可变电容。它体积小， 重量轻，与系统设计能达到最佳匹配.不锈钢敏感元件和采用 ASIC 的信号处理电路封 装在坚固的外壳中，保证了 209 系列具有很好的性能，很高精度和长期可靠性。众多 的特选项可满足 OEM 制造商对接线方式，使用环境及产品性能的特殊要求。

Model 209/C209  性能规范

性能参数

精度(恒温下)*		±0.25%FS 非线性(最佳拟合直线)	±0.22%FS 迟滞		 0.10%FS 非重复性		 0.05%FS 温度影响

补偿范围	-20～80℃(-4～176oF)

零点漂移	±1.8%FS/50℃(±2.0%FS/100oF) 量程漂移	±1.3%FS/50℃(±1.5%FS/100oF)

响应时间	5ms(典型值)

稳定性	0.5%FS/年

* :精度为非线性、迟滞、非重复性的 RSS(方和根)值。

压力介质	与 17-4PH 不锈钢相容的气体或液体。(不推荐使用氢气)

Model  209 电气参数(电压型)

电路	3 线(Com，Out，Exc)

激励电压	9～30VDC

满量程输出	5.5VDC(采用 9～30VDC 激励电压)；

4.5VDC(采用 5VDC 激励电压)；

出厂时设定在±50mV 范围内

零点输出	0.5VDC，出厂时调整在±50mV 范围内 输出阻抗	<10Ω

环境参数

工作温度	-40℃～+85℃(-40oF～185oF)

oF～185oF)存放温度	-40℃～+85℃(-40

振动	20g(MIL-STD 202,Method 204,Cond.C) 冲击	200g(MIL-STD 202,Method 213B,Cond.C) 环境适应性	全天候

Model C209 电气参数(电流型) 电路	2 线

满量程输出	 20mA,出厂时设定在±0.16mA

零点输出	4mA,出厂时设定在±0.16mA

负载	0～800Ω  (工厂采用 24VDC 电源,250 负载标定) 最小供电电压(VDC)	=9+0.02×(接收装置附加导线电阻) 最大供电电压(VDC)	=30+0.004×(接收装置附加导线电阻)

物理参数

壳体	不锈钢和聚对苯二甲酸丁二醇酯 敏感元件	17-4PH  不锈钢

电气联接	0.6 米/2 英尺多芯电缆

压力联接		1/4"-18NPT 外螺纹，采用 17-4PH 不锈钢 通气	   经电缆

重量	  约 65g(2.3 盎司)

应用

●  在选定的范围内可选择

压选项

●  工业 OEM 设备

●  工程机械

●  液压系统

●  压缩机控制

● HVAC/R 设备

●  工业发动机

特点

■  高性能价格比

■  坚固的设计保证在恶劣

境中使用

■  工作温度宽

■  介质相容性好

■  普通电源供电

■  耐冲击振动

http://www.jkong.com/

量程

PSI

表压与复合压范围

(可提供≥200Psi 的密封表压)

耐压

PSI

破裂压	1）

PSI

）2

0.49

12.5

0～1(约 6.89KPa)	2	250

0～2(约 13.8KPa)	4	250

0～5(约 34.5KPa)	10	250

0～10(约 68.9KPa)	20	500

0～25(约 172KPa)	50	500

0～50(约 344KPa)	100	750

0～100(约 689KPa)	200	1000

0～200(约 1.38MPa)	400	2000

0～250(约 1.72MPa)	500	2000

0～500(约 3.45MPa)	1000	3000

0～1000(约 6.89MPa)	2000	5000

0～2000(约 13.78MPa)	3000	6500

0～3000(约 20.67MPa)	4500	7500

0～5000(约 34.45MPa)	7500	10000

0～10000(约 68.9MPa)	12500	20000

-14.7(真空度)	10	15

注：也提供压力单位为 Bar 的产品，请咨询厂家。

0.29

7.4

2.24

56.9

0.63

16.0

1.38

35.1

0.75

19.1

1.62

41.2

3/4"HEX

3.0

7.6

0.45

11.4

1.37

35.1

0.21

5.3

0.67

17.0

0.33

8.4

3/4"HEX

）3	4）

1.40

1/8"NPT

1.62

41.2

1/4"NPT

0.50

35.0

特选H H2

IRSCHMANN联接

特选3- PIN PACKARD联接

in

2.40

60.1

2.00

50.8

12.7

1.62

41.6

3/4"HEX

1/8"HEX

3.61

92.0

1.68

43.0

1.58

40.0

1.62

41.0

3/4"HEX

1/4"NPT

类型：G4A1M#931807- 106

类型：P25系列  150

mm

电缆联接	导管联接

Model 209/C209 订购指南

No.2091050PG2M1102 是指 209 变送器(C209)测压范围 0～50Psig，1/4″NPT 压力联接件，4～20mA 输出，带 2 英尺电缆。

型号	压力范围	类型	压力联接	输出	电气端子	选项

2091=209      PSI	G=表压	2M=1/4"NPT Male	11=4~20 mA	Xx=电缆长度	H=高过压能力

001P=0~1 PSI	C=复合压	J7=7/16"SAE Male	24=0.5~5.5VDC    (例,2 英尺=02)     (只适用002P=0~2 PSI	S=密封表压	1M=1/8"NPT Male      28=1~6VDC	P1=Packard(3-Pin)  50~1500PSI 量程)

005P=0~5 PSI      (提供≯200Psi 密	P1=1/8"NPT Female	45=0.5~4.5VDC	P3=Packard(4-Pin)

010P=0~10 PSI	封表压)	防水壁(量程>50PSI      (5VDC  激励)	H2=Hirschmann,(“Mini”)

025P=0~25 PSI  V=真空度(只提供	可选)	T1=接线端子

050P=0~50 PSI    Z01 量程代码)	A1=1/2"导管

100P=0~100 PSI

200P=0~200 PSI

250P=0~250 PSI

500P=0~500 PSI

10CP=0~1000 PSI

20CP=0~2000 PSI

30CP=0~3000 PSI

50CP=0~5000 PSI	标准配置为:PSI 量程, 1/4"NPT 接口及 2 英尺电缆.

10KP=0~10000 PSI	选择其它配置有:最小订货量限制,请咨询西特销售工程师.

Z01=0~-14.7PSI