表一

一类出口玩具生产企业检测项目一览表

| 检测项目 | 参考标准条款 | 主要检测仪器 | 玩具类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 填充 | 塑料 | 电子 | 机械 |
| 一、物理机械性能部分 |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | EN71 Part1 4.1 | ----- | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 组装玩具 | EN71 Part1 4.2 | ----- |  | ○ | ○ | ○ |
| 软性塑料薄膜 | EN71 Part1 4.3,8.26.1 | 测厚仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玩具袋 | EN71 Part1 4.4 | 钢直尺 |  |  |  |  |
| 玻璃 | EN71 Part1 4.5 | ----- |  |  |  |  |
| 边缘 | EN71 Part1 4.7, 8.11, 7.7 | 利边测试仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尖端和金属丝 | EN71 Part1 4.8, 8.13 8.12, 7.7 | 尖点测试仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 突出部件 | EN71 Part1 4.9, 8.4.2.3 | 拉力计 |  | ○ | ○ | ○ |
| 折叠和滑动机构 | EN71 Part1 4.10.1，8.18 | Φ5mm, 12mm测试棒 |  |  |  | ○ |
| 驱动装置 | EN71 Part1 4.10.2 | Φ5mm, 12mm测试棒 |  | ○ | ○ | ○ |
| 铰链 | EN71 Part1 4.10.3 | Φ5mm, 12mm测试棒 |  |  |  | ○ |
| 弹簧 | EN71 Part1 4.10.4 | Φ5mm, 12mm测试棒 |  | ○ | ○ | ○ |
| 气球 | EN71 Part1 4.12, 7.3 | ---- |  |  |  |  |
| 玩具风筝及其它飞行玩具的绳索 | EN71 Part1 4.3, 8.26.1 | 高（电）阻表 |  |  |  |  |
| 封闭玩具——儿童可进入的玩具 | EN71 Part1 4.14.1 | 推拉力计 150mm测量球 |  |  |  |  |
| 面罩和盔甲 | EN71 Part1 4.14.2, 7.9 |  |  |  |  |  |
| 非儿童推动的玩具 | EN71 Part1 4.15.5，8.28, 7.4 | 探头C、D |  |  |  |  |
| 重型静止玩具 | EN71 Part1 4.16, 8.23.2 | 5°斜坡板 |  |  |  |  |
| 弹射物 | EN71 Part1 4.17, 8.25, 7.8 | 动能测试仪 |  |  |  |  |
| 水上玩具 | EN71 Part1 4.18, 7.5 |  |  |  |  |  |
| 声响玩具 | EN71 Part1 4.20, 8.31 | 声压计，仿真耳 |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——一般要求 | EN71 Part1 5.1 |  |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——填充料 | EN71 Part1 5.2, 8.4.2.2 | 检针仪 | ○ |  |  |  |
| 塑料薄膜的粘贴性 | EN71 Part1 5.3, 8.26.2 | 塞规，拉力磅 |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——玩具上的绳索 | EN71 Part1 5.4, 8.20, 7.12 | 重块25N，10N 带刻度放大镜 |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——填充液体的玩具 | EN71 Part1 5.5, 8.15, 7.13 | 氯化钴试纸 |  |  |  |  |
| 电池驱动玩具的速度限制检验方法 | EN71 Part1 5.7, 8.32 | 25KG重块 秒表 |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——玻璃和陶瓷 | EN71 Part1 5.8 | --- |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——玩具的形状和尺寸 | EN71 Part1 5.9, 8.16 | 测试板A，B |  |  |  |  |
| 3岁以下儿童使用的玩具——含有单纤维丝的玩具 | EN71 Part1 5.10, 7.18 | 钢直尺（1mm） |  |  |  |  |
| 包装用的软性塑料薄膜 | EN71 Part1 6, 8.26.1 | 测厚仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 警告和使用说明---一般要求 | EN71 Part1 7.1 | 钢直尺（1mm） | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不是供36个月以下儿童使用的玩具的警告标识 | EN71 Part1 7.2, EN71 Part6 | 钢直尺（1mm） |  |  |  |  |
| 试验方法——通用要求 | EN71 Part1 8.1 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小零件试验 | EN71 Part1 4.6, 4.11, 4.18, 5.1, 5.2, 8.2 | 小零件圆筒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扭力试验 | EN71 Part1 4.11, 4.14.2, 4.18, 5.1, 8.3 | 扭力计 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拉力试验 | EN71 Part1 4.11, 4.14, 4.18, 5.1, 5.3, 8.4 | （推）拉力计 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 跌落试验 | EN71 Part1 4.10.2, 4.14.2 5.1, 8.5 | 跌落试验板 |  | ○ | ○ | ○ |
| 倾翻试验 | EN71 Part1 4.10.2, 5.1, 8.6 | 跌落试验板 |  |  |  |  |
| 冲击试验 | EN71 Part1 4.10.2, 4.14.2, 5.1, 8.7 | 冲击重块1KG |  | ○ | ○ | ○ |
| 压缩试验 | EN71 Part1 .14.2, 5.1, 4.10.2, 8.8 | 推拉力计，刚性金属圆盘直径30mm |  | ○ | ○ | ○ |
| 浸泡试验 | EN71 Part1 8.9 | 玻璃温度计 |  |  |  |  |
| 可触及性试验 | EN71 Part1: 1998 8.10 (4.5,4.7,4.8,4.10.2,5.1,5.8) ASTM F963-96a 3.1.1 16CFR 1500.48 16 CFR 1500.49 GB 6675-2003 附录A.5.7 | 可触及性探头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 锐利边缘试验 | EN71 Part1: 1998 4.7, 8.11(4.10.2, 5.1) ASTM F963-96a 4.7 16CFR 1500.49 GB6675-2003 A.5.8 | 利边试验仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 锐利尖端试验 | EN71 Part1: 1998 4.8,8.12 (4.10.2, 5.1) ASTM F963-96a 4.8 16CFR 1500.48 GB6675-2003 A.5.9 | 尖点试验仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 折叠或滑动机构测试方法 | EN71 Part1 4.10.1, 8.18 | 重块（50，25KG），10°，30°斜坡板 |  | ○ | ○ | ○ |
| 静态强度的试验方法 | EN71 Part1 4.15.1.2, 4.15.1.4, 4.15.4，4.15.5 | 重块（50，25KG） |  |  |  |  |
| 稳定性 | EN71 Part1 4.15.1.3, 4.15.4, 4.15.5，4.16 | 重块（50，25KG），5°，10°斜坡板 |  |  |  |  |
| 硼硅酸玻璃的检验方法 | EN71 Part1 8.27 | 25ml比重瓶，电子天平 |  |  |  |  |
| 二、燃烧试验部分 |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸纤维（塞璐珞） | EN71 Part2 4.1 | 化学试剂 |  | ○ | ○ |  |
| 表面闪烁的检验方法 | EN71 Part2 4.1 | 布料烧毛试验机 | ○ |  |  |  |
| 胡须、触须、假发、面具等头饰玩具（长度≥50mm） | EN71 Part2 4.2.1, 5.5 | 45°，90°燃烧支座，丁烷气 |  |  |  |  |
| 胡须、触须、假发、面具等头饰玩具（长度＜50mm） | EN71 Part2 4.2.2, 5.6 | 45°，90°燃烧支座，丁烷气 |  |  |  |  |
| 化妆服饰 | EN71 Part2 4.3, 4.4, 5.7 | 45°U型支架，45°，90°燃烧支座，丁烷气 |  |  |  |  |
| 供儿童进入的玩具 | EN71 Part2 4.3, 4.4, 5.7 | 45°U型支架，45°，90°燃烧支座，丁烷气 |  |  |  |  |
| 软体填充玩具 | EN71 Part2 4.5, 5.8 | 45°，90°燃烧支座，丁烷气 | ○ |  |  |  |
| 易燃性试验方法---试验环境要求及样品前处理程序 | EN71 Part2 5.2 | 温湿度控制 | ○ |  |  |  |

备注：

1.上述检测项目主要根据欧洲玩具标准EN71进行分类，中国玩具安全标准及美国ASTM玩具安全标准与欧洲玩具安全标准基本一致。

2.一般来说，打○的项目是玩具一类管理企业应该能够开展的检测项目，或有相应的保障措施。但是对于某些生产特定玩具的企业来说，没有打○的项目可能恰好是适用于该企业的，则该项目也应纳入审核范围。例如，生产弹射塑料玩具的企业，“弹射物”这一项就是应该具备的项目。

表二

二类企业常规检测项目一览表

| 玩具类别 | 常规检测项目 | 主要仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 填充 | 材料，小零件测试，检针试验，拉力试验 | 拉力计，小零件圆筒，检针计 |
| 塑料 | 拉力试验，扭力试验，压力试验，跌落试验，尖点测试，小零件测试 | 推拉力计，尖点测试器，跌落试验台，扭力计，小零件圆筒 |
| 电子电动 | 拉力试验，扭力试验，压力试验，跌落试验，尖点测试，小零件测试 | 推拉力计，尖点测试器，跌落试验台，扭力计，小零件圆筒 |
| 机械 | 拉力试验，扭力试验，压力试验，跌落试验，尖点测试，利边测试，小零件测试 | 推拉力计，尖点测试器，跌落试验台，扭力计，利边测试器，小零件圆筒 |
| 软胶 | 拉力试验，扭力试验，小零件测试 |  |
| 木制 | 拉力试验，扭力试验，跌落试验，尖点测试，小零件测试 |  |
| 纸品 |  |  |

表一、表二仅列出了各检验项目所要的主要检测仪器，测试时还用到其它辅助仪器，例如计时器（秒表），卷尺等等，应按标准要求配置齐全。