<<<<<--------高压发生器----------->>>>>

工作原理

高压发生器系列产品是利用高压变压器将工频电压升压到所须电压，供不同静电消除产品使用。考虑到安全问题，所有的电源供应产品输出的最大短路电流均不超过5mA。电源的供电电压可使用转换开关选择110V和220V作为供电电压。

产品特点

1、适应电压范围宽。

2、工作性能稳定安全。

3、安装操作简单方便。

4、电源有良好的接地保护。

4.6KV高压发生器主要配风枪、风嘴、风蛇静电消除器。
技术参数： 
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ 
消耗电流 0.23A 或 0.12A 
操作温度 -10～50℃ 
重量 3.3Kg 
输出电压 4.6Kv×2 
输出电流 Max 4.5mA

5.6KV高压发生器主要配铜制棒式静电消除器
技术参数： 
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ 
消耗电流 0.29A 或 0.17A 
操作温度 -10～50℃ 
重量 3.3Kg 
输出电压 5.6Kv×2 
输出电流 Max 4.5mA

7.0KV高压发生器主要配铝制棒式静电消除器。
技术参数： 
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ 
消耗电流 0.29A 或 0.17A 
操作温度 -10～50℃ 
重量 3.3Kg 
输出电压 7.0Kv×2 
输出电流 Max 4.5mA

一托四高压发生器主要供密集安装静电消除器使用，助用户节约成本。 
技术参数： 
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ 
消耗电流 0.23A 或 0.12A 
操作温度 -10～50℃ 
重量 4.6Kg 
输出电压 4.6Kv/5.6Kv/7.0Kv 
输出电流 Max 4.5mA

安全指示

1安装操作前须读操作说明书。

2操作前必需可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作高压发生器。

4不得擅自进行修理

安装操作

高压发生器可固定于干燥通风处，高压发生器两端有安装用空位，便于固定。电源的插头线有接地线，请确保所使用的电源插座安装有可靠的地线，以防外壳产生感应电压造成电击。电源输出端和静电消除棒、枪和风嘴有专用的连接接头，对正旋紧即可。安装和使用电源时一定要确保使用的电源输入输出电压要与当地使用的市电电压和所使用的产品（静电消除器）供电电压相配，以免对电源或产品造成损坏。（此种损坏不在保修项目中）

1、电源安装

2、静电消除器的安装

产品保修与服务

1、保用期

凡东莞佳创公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2、保用期后的服务

凡佳创公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。

3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费维护，需根据情况酌情处理。