<<<<<--------离子风嘴----------->>>>>

除静电除尘离子风咀风嘴喷嘴喷咀是一种固定式消除静电的专用设备，可使用压缩气来消除静电和降尘，特别适合于人手无法接近的场合和环境。作为自动控制除静电应用。离子作用距离可达一米，需要和相配电源供应器一体使用. 电源供应器系列可提供2个或（4个）静电消除器使用的电力，根据操作手册和产品上的标识可方便的安装连接电源和静电消除器。是专为高效离子风咀和离子风枪而设计制造。

作用原理

除静电除尘离子风咀风嘴可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气告诉吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上面的顽固积尘吹走。

产品特点

1、中和静电迅速。

2、离子气流覆盖面积大。

3、风力调节范围宽。

4、风嘴有良好的接地保护。

技术参数

| 离子风嘴----[介绍] |
| --- |
| 除静电除尘离子风咀风嘴可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气告诉吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。 |
| 技术参数： |
| 工作电压 | 4.6KV |
| 消耗电流 | 200uA |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 重量 | 0.42Kg |
| 高压电缆长度 | 2 Meters |
| 空气压力 | 5～7Kg |
| 空气速率 | 10m/sec |
| ?测试结果： |
| 测试条件 | 测试电压：5KV-500V 操作电压：4.6KV 环境温度：22℃ |
| 距离 |  | 30mm | 90mm | 150mm |
| 中和时间 | 正 | 0.1s | 0.4s | 0.8s |
|  | 负 | 0.1s | 0.3s | 0.7s |

*静电消除时间符合ESD标准，静电消除时间是从测试电压为5000V～500测得。

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪。

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

安全指示

1安装操作前须读操作说明书。

2操作前必须可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作风嘴。

4不得擅自精细修理。

安装及操作

离子风嘴要配备高压发生器一起使用。将风嘴连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风嘴连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），风嘴街上压缩气，打开高压发生器的电源即可工作。

注：如果需要可选择安装空气过滤器。

产品保修与服务

1、保用期

凡东莞佳创公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。2、保用期后的服务

凡佳创公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。

3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。