文件编号/版次:GCCB18/01                                                 发行日期:2005年6月15日

深 圳 市 一 通 焊 接 辅 料 有 限 公 司

产 品 资 料

1.产品名称：

锡渣还原剂 CB-18

2．适用范围:

本品主要添加于各种锡炉（手工波峰炉等）的焊料表面，将锡渣还原出可利用的锡焊料，同时可防止静态锡焊料表面发生氧化，使锡焊料的利用率大幅度提高。

3．主要成分:

本品由抗氧化剂和还原剂组成，均为碳水化合物，不含其它金属及无机元素。其中抗氧化剂和还原剂各占50%，本品经SGS检测符合ROHS规定。

4．技术参数:

a﹑外观：白色或微带红色粘稠液体

b﹑密度（g/cm³）：1.17±0.05

c﹑使用效能：1KG CB-18锡渣还原剂可还原15～20KG锡渣，还原效率在90%以上，最佳可达98%，静态焊锡炉中防氧化效率达95%以上。

5．使用方法:

将CB-18锡渣还原剂均匀倒在熔融的锡炉（温度250℃左右）中的锡渣或焊锡表面，用一塑料棒或其它不熔于焊锡的金属刮片轻轻搅动锡渣，使其与还原剂充分接触，很快（＜5分钟﹚锡渣将消失仅存微少量碳化或粘性的有机材料的殘留，剩下的残留不用清除,待完全干掉后再清除,建议每两小时倒入100克进行还原,视锡渣量而定.

6．注意事项:

a﹑本品应密封贮存于阴凉通风处，运输途中应防止雨淋、受热及日光照晒等。储存温度低于10℃时，粘度会变大或出现沉淀，但不影响使用，使用前摇匀即可。

b﹑本品使用时应防止眼睛及皮肤接触，如不慎接触，可用水冲洗。

c﹑使用时要保证锡炉抽风在正常工作状态，因本品会产生一定的烟雾。

d﹑产品有效贮存期为一年，包装标准为塑料桶5KG、20KG装。