EX-14A超薄型光电传感器EX-10系列

特点：放大器内置 超小超薄型

| 超小型，厚度仅3.5mm | 高速反应：0.5ms | 可灵活安装 |
| --- | --- | --- |
| 体积只有W10×H14.5×D3.5mm(透过型，正面检测型)，可安装在狭小空间内。 | 适合检测细小部件和高速移动的物体。 | 扩散反射型传感器是正面检测，由于薄，看上去可被直接粘合在安装基座上，透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测，并可灵活安装。 |
| 清晰易见的双色指示灯 | 防水 | 工作模式开关 |
| 小型体积，并装备有方便的双色指示灯。 | 其保护构造达到IP67，并且其金属配件用的全部是不锈钢，所以可以用水冲洗。 注： 如果传感器在工作时暴露在水中，它也许会检测水滴本身。 | 透过型传感器在分叉器上装备了工作模式开关，可在启动前检测其可工作性。 |
| 10倍耐用性 | 红色光线使对光容易 |  |
| EX-10-R上的易弯曲电缆比以往的型号耐用10倍。它最适合于移动物体，如机械手等。 | 从投光器中发射出的红色LED光线，易于对齐检测头。 |  |

# 用途

| 区分PCB位置 | 区分PCB位置检测IC | 检测PCB架 |
| --- | --- | --- |
| 检测晶片盒 | 检测薄环 | 检测托盘上电容器的缺少 |

| 可用M3螺丝安装 |
| --- |
| 备有防腐蚀不锈钢安装支架。 · MS-EX10-1[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-11[不锈钢(SUS304)](正面检测型传感器的安装支架) | · MS-EX10-2[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-12[不锈钢(SUS304)](侧面检测型传感器的安装支架) | · MS-EX10-3[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-13[不锈钢(SUS304)](L型安装支架) |

| 最小检测物体：φ1mm | 长检测距离：1m(EX-19□) |
| --- | --- |
| EX-11□ ，EX-11E□ ，EX-15和EX-15E都装有φ 1mm狭缝透光罩，可检测φ 1mm以上的物体。因此，适合于精确定位或小部件检测。 | 仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离，可用来检测更宽的IC盘。 |
| 背景限制(EX-14□) |
| · 不受背景影响 当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时，传感器就检测不到。(但是，背景需正对传感器。) | · 可检测黑色物体 由于它是限定反射型，所以可用来检测深色物体。 |

# 订购指南

| 种类 | 形状 | 检测距离 | 型号 | 输出工作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N P N 输 出 型 | 透 过 型 | 正 面 检 测 |  |  | 150mm | EX-11A | 入光时ON | NPN开路集电极晶体管 |
|  |  |  |  |  |  | EX-11B | 遮光时ON |  |
|  |  |  |  |  | 500mm | EX-13A | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  |  | EX-13B | 遮光时ON |  |
|  |  |  |  |  | 1m | EX-19A | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  |  | EX-19B | 遮光时ON |  |
|  |  |  | 分 叉 器 上 带 工 作 模 式 开 关 |  | 150mm | EX-15 | 可选择 入光时ON 或遮光时ON |  |
|  |  |  |  |  | 500mm | EX-17 |  |  |
|  |  |  | 串 联 连 接 型 |  | 500mm | EX-17W |  |  |
|  |  | 侧 面 检 测 |  |  | 150mm | EX-11EA | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  |  | EX-11EB | 遮光时ON |  |
|  |  |  |  |  | 500mm | EX-13EA | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  |  | EX-13EB | 遮光时ON |  |
|  |  |  | 分 叉 器 上 带 工 作 模 式 开 关 |  | 150mm | EX-15E | 可选择 入光时ON 或遮光时ON |  |
|  |  |  |  |  | 500mm | EX-17E |  |  |
|  | 限 定 反 射 型 扩 散 光 轴 型 | 正 面 检 测 |  | 2～25mm(注) (中心：10mm) | EX-14A | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  | EX-14B | 非入光时ON |  |
| P N P 输 出 型 | 透 过 型 | 正 面 检 测 |  | 150mm | EX-11A-PN | 入光时ON | PNP开路集电极晶体管 |
|  |  |  |  |  | EX-11B-PN | 遮光时ON |  |
|  |  |  |  | 500mm | EX-13A-PN | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  | EX-13B-PN | 遮光时ON |  |
|  |  |  |  | 1m | EX-19A-PN | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  | EX-19B-PN | 遮光时ON |  |
|  |  | 侧 面 检 测 |  | 150mm | EX-11EA-PN | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  | EX-11EB-PN | 遮光时ON |  |
|  |  |  |  | 500mm | EX-13EA-PN | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  | EX-13EB-PN | 遮光时ON |  |
|  | 限 定 反 射 型 扩 散 光 轴 型 | 正 面 检 测 |  | 2～25mm(注) (中心：10mm) | EX-14A-PN | 入光时ON |  |
|  |  |  |  |  | EX-14B-PN | 遮光时ON |  |

注：传感器不附带安装支架，请从另售的传感器安装支架系列中选择(6种类型)。当有光泽的背景被隔离在100mm以外时，传感器就检测不到。(但是，背景需正对传感器。)

耐弯曲电缆型和5m电缆长度型
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准：2m)。

### 型号表

| 种类 | 标准 | 耐弯曲电缆型(2m) | 5m电缆长度型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透过型 | 正 面 检 测 |  | EX-11A | EX-11A-R | EX-11A-C5 |
|  |  |  | EX-11B | EX-11B-R | EX-11B-C5 |
|  |  |  | EX-13A | EX-13A-R | EX-13A-C5 |
|  |  |  | EX-13B | EX-13B-R | EX-13B-C5 |
|  |  |  | EX-19A | EX-19A-R | EX-19A-C5 |
|  |  |  | EX-19B | EX-19B-R | EX-19B-C5 |
|  |  | 分叉器上带 工作模式开关 | EX-15 | ------ | EX-15-C5 |
|  |  |  | EX-17 | ------ | EX-17-C5 |
|  | 侧 面 检 测 |  | EX-11EA | EX-11EA-R | EX-11EA-C5 |
|  |  |  | EX-11EB | EX-11EB-R | EX-11EB-C5 |
|  |  |  | EX-13EA | EX-13EA-R | EX-13EA-C5 |
|  |  |  | EX-13EB | EX-13EB-R | EX-13EB-C5 |
|  |  | 分叉器上带 工作模式开关 | EX-15E | ------ | EX-15E-C5 |
|  |  |  | EX-17E | ------ | EX-17E-C5 |
| 限定反射型 (扩散光轴型) | 正面检测 | EX-14A | EX-14A-R | EX-14A-C5 |
|  |  | EX-14B | EX-14B-R | EX-14B-C5 |

# 配件(另售)

| 品名 | 型号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传感器安装支架 | MS-EX10-1 | 正面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) |
|  | MS-EX10-2 | 侧面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) |
|  | MS-EX10-3 | L型安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)。) |
|  | MS-EX10-11 | 正面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
|  | MS-EX10-12 | 侧面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
|  | MS-EX10-13 | L型安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| 狭缝透光罩 | OS-EX10-12 (狭缝尺寸：φ 1.2mm) | 单侧安装时 ·检测距离： 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□] ·最小检测物体：φ2mm |
|  |  | 双侧安装时 ·检测距离： 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□] ·最小检测物体：φ 1.2mm |
|  | OS-EX10-15 (狭缝尺寸：φ 1.5mm) | 单侧安装时 ·检测距离： 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□] ·最小检测物体：φ2mm |
|  |  | 双侧安装时 ·检测距离： 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□] ·最小检测物体：φ 1.5mm |
|  | OS-EX10E-12 (狭缝尺寸：φ 1.2mm) | 单侧安装时 ·检测距离：250mm[EX-13E□,EX-17E□] ·最小检测物体：φ2mm |
|  |  | 双侧安装时 ·检测距离：200mm[EX-13E□,EX-17E□] ·最小检测物体：φ 1.2mm |
| 传感器检查器(注) | CHX-SC2 | 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
| 安装螺丝 | MS-M2 | 安装带垫圈的螺丝(50件一套)。由于它附带的是弹簧垫圈，所以可以牢固安装。 |