CTS-9002数字式超声波探伤仪

CTS-9002数字式超声波探伤仪为小型轻便的数字化仪器，是一种用途广泛的通用型探伤仪。 CTS-9002数字式超声波探伤仪主要特点： 超大屏幕、高亮度电致（EL）发光显示屏，明亮清晰，能在低温条件下、光线不足或阳光直射的环境中使用 超薄超轻（含电池重1.8Kg），适宜高空作业和移动性大的环境使用 全中文操作提示和菜单显示，易学易用 国内独创的万能旋钮调节参数，小键盘选择菜单，方便快捷 高性能和高稳定性，功能齐全，实用性强，具备打印机口和标准RS－232通讯口 D/A曲线制作，调用方便 可交直流供电工作，采用环保的镍氢电池供电

CTS-9002数字式超声波探伤仪主要技术性能： 频率范围 0.5～15MHz (-3dB)；频带可选择宽带及窄带 衰减控制 0～120dB，0.1dB步进 垂直线性误差 ≤4% 动态范围 ≥30dB 检测范围 3～4800mm（钢纵波） 水平线性误差 ≤0.4% 波形显示 全波检波、正半波、负半波 抑制电平 0～80% 脉冲移位 0～4800mm（钢纵波） 电源 主 机：DC 12V 充电器：AC 220±22V ，50±1Hz 电池 12V/3.5Ah镍氢电池 探伤灵敏度余量 ≥60dB（使用2.5P20探头发现距探测面200mm-ф2mm平底孔） 远距离分辨力 配用2.5P20探头远距离分辨力不大于5mm（按JIS Z 2352） 探伤条件 可存贮和调用1000组探伤条件 波形条件 可存贮1000组波形和参数，并调用显示或打印 重量 约1.8Kg（含电池） 体积（长×宽×高） 165mm×85mm×240mm