防冻液冰点测试仪

使用说明书

一、原理：

防冻液冰点测试仪是测量防冻液冰点的精密光学仪器。其基本原理是应用全反射临界角法测量溶液的折射率，进而标定出所测液体的浓度及其性能。

由于其原理可靠，精度能满足实际需要，又有体积小、重量轻、造型美观、使用方便等优点，所以广泛应用于汽车行业。

1.棱镜     2.盖板     3.校正钉      4.把套      5.目镜

二、基本参数：

| JT4T | 测量范围 | 分度值 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防冻液冰点 | 0~-50oC | 1oC | ±0.5oC |
| 电池液比重 | 1.10~1.40 | 0.01 | ±0.01 |
| 玻璃液冰点 | 0~-40oC | 1oC | ±1oC |

- 本仪器可测量防冻液冰点、铅酸蓄电池电解液的比重以及玻璃清洗剂冰点。

JT-2T:普通型，在使用前需要用蒸馏水校准零点(取下保护帽，用螺丝刀调整调整钉来校零)。

JT-4T:温补型，内附温度补偿装置，保证在10oC~30oC环境温度下测量准确。

- 视场说明：

中间标尺：(ETHYLENE GLYCOL)乙二醇型防冻液冰点。

(PROPYLENE GLYCOL)丙三醇型防冻液冰点。

左侧标尺：(BATTERY FLUID)电池液比重。

1.15~1.20需充电

1.20~1.25电量够用

1.25~1.30电量充足

右侧标尺： 玻璃清洗液冰点

三、操作

1、掀开盖板用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净。

2、将待测液体用吸管滴于棱镜表面，合上盖板轻轻按压，将冰点测试仪对向明亮处，旋转目镜使视场内刻线清晰，读出明暗分界线在分划板上相应标尺上的数值即可。

3、测试完毕，用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净，清洗吸管，将仪器收藏于包装盒内。

4、在测量电池液时，注意不要撒在皮肤和眼睛上，以防烧伤，测试后仔细擦净仪器。

四、仪器装在专用盒内，附件有1、说明书，2、螺丝刀，3、吸管，4、绒布。

五、注意事项：

- 不要在相对湿度大于85%的环境中长期放置，以免光学系统受到影响。

- 不要将液体和水弄进调节旋钮和目镜内，以免损坏内部器件。

- 不要跌落和碰撞，以免损坏仪器精度。

- 用户按本说明书要求使用和保养，本产品保修期一年。

北京金泰科仪检测仪器有有限公司

联系电话：010-58410386

传真：010-83686998

邮箱：bjjtyq1718@126.com
网址：www.qichejiance17.com

www.jtyq5188.com