ZF-1B型暗箱紫外分析仪使用说明书

- 特点

ZF-1B暗箱紫外线分析仪是我公司研制的紫外仪器系列产品之一，可发出长波紫外线（365nm）短波紫外线（254nm），强度高、稳定性好、使用方便、可靠，深受广大用户欢迎。该仪器在科研、生产等各个领域具有广泛用途。

1、在生物化学、医学中，可对DNA、RNA电泳凝胶样品进行观察分析，检测蛋白质、核苷酸等。

2、在制药工业中，可以用来检查激素生物碱、维生素等能产生荧光的药品质量，特别适宜作薄层分析、纸层分析和检测。

3、在化工、染料工业中，可鉴别不同种类的原油和橡胶制品，测定各种荧光材料、荧光指示剂、添加剂等。

4、在纺织工业中可用于鉴别棉花、合成纤维、真丝人造纤维、羊毛等各种原料。

5、在食品工业中可用于检验黄曲毒素、食品添加剂、以及粮食、蔬菜、水果、可可豆脂、糖、蛋等的质量、

6、在公安部门可用于法医鉴定等场合。

- 主要技术性能

1、紫外线波长：短波紫外波长为254nm

长波紫外峰值为365nm

2、电源：AC220V±  10%50HZ

3、功率：短波紫外：15W     长波紫外：15W   可见光：6W

4:、紫外滤色玻璃尺寸：200*50mm