雪花制冰机

使用手册

上海汗诺仪器有限公司

（请仔细阅读本手册后再操作仪器）

（一）产品特点

1．采用世界名牌-意大利扎努西压缩机,制冷效率高。

2．纯铜冰桶，不锈钢冰刀,安全可靠。

3．全自动微电脑控制，运行稳定，控制可靠。

4．全304 2B不锈钢外壳，经久耐用，高雅大方。

5．节电节水设计，无氟制冷剂，环保节能。

6．前部有电源开关和功能指示灯，使用方便。

7．冰形为不定形细小颗粒状碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。

8．ＦＭ系列雪花制冰机的整体设计出自专家之手，整个制冰过程轻松自如，完善的人性化设计让您感受科技之美。

（二）供排水安装图

（三）使用方法:

- 取下外包装,并从出储冰箱内取出随机所附文件袋及进水管、排水管、冰勺等附件。

- 将制冰机放置通风处，与墙保持不少与150mm的空间，远离热源。确保机器平稳放置。

- 将随所附的一个ф12软塑波纹排水管与机器背部出水管相接，另一端置于下水道口内。

- 将随机说附进水管一端连接到自来水供水管的水龙头上，另一端与制冰机背部的水阀螺纹接头相连，注意在连接时，进水管两端均需放置密封圈（随机配）

- 拧开自来水龙头，保证进水管水流畅通。

- 插上电源插头，按下操作面板上面的翘板开关，这时制冰机开始工作，制冰机从进水→制冰→脱水→储冰实行全自动连续制冰。如果储冰箱内的冰量达到一定程度，操作面板上的冰满灯会亮，制冰机只动停机，当外部供水管出现断水或供水故障时，制冰机操作面板上缺水灯会亮，制冰机停机。

（四）注意事项：

- 不论压缩机出于何种原因（缺水、冰量过多、断电等）而停机时,不得连续启动,要每隔5分钟再启动,以免损坏压缩机！

- 定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄露的少量余水！

- 制冰碎冰不用时，应排掉内胆内的余水，用干净的布檫干储冰箱内胆，拧掉箱体后面排污接头盖以排掉水盒内的余水，再拧紧排污接头盖！

- 当周围温度降到O℃以下时，有结冰的可能，必须进行排水作业，将水放掉，否则有可能造成进水管的破裂！

- 在对制冰机进行清洁、检查及一周以上不用时，请拔掉电源插头。

- 排水管应每年检查1~2次，以防堵塞。

（五）FMB系列雪花制冰机技术参数

| 型 号 | 日产冰量 （Kg/24h） | 储冰量 (Kg) | 机体材质 | 冰 形 | 外型尺寸 (mm) | 输入功率 （W） | 整机重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MiNi20 | 20 | 10 | 不锈钢 | 不规则的微小颗粒状冰 | 295×490×670 | 180 | 32 |
| FM40 | 40 | 10 |  |  | 380×543×722 | 280 | 40 |
| FM50 | 50 | 10 |  |  | 380×544×723 | 285 | 45 |
| FM70 | 70 | 20 |  |  | 546×610×880 | 420 | 50 |
| FM85 | 85 | 20 |  |  | 548×615×883 | 430 | 57 |
| FM100 | 100 | 25 |  |  | 548×611×883 | 430 | 60 |
| FM150 | 150 | 35 |  |  | 548×611×883 | 685 | 62 |
| FM200 | 200 | 55 |  |  | 680×641×1100 | 800 | 88 |
| FM300 | 300 | 55 |  |  | 720×641×1150 | 1300 | 100 |

（六） 保修责任

本机的保修期为一年，并终身维护。在正确使用前提下，如发生损坏，由公司负责维修。

上海汗诺仪器有限公司

电话：400-666-5651

联系人: 王长波   13564347511

Email:service@hanuo.cn        www.hanuo.cn