CSA工厂日常测试介绍

一．工厂日常测试的依据：

1．  认证报告中“FACTORY TESTS”规定的测试项目。

例如：我们通常会在认证报告中看到如下的测试要求――“FACTORY TESTS: The equipment at the conclusion of manufacture, before shipment, shall withstand for one min, without breakdown, the application 1000V between live parts and exposed metal parts. As an alternative, potentials 20 percent higher may be applied for one sec.”

2． 相关的CSA标准。

例如：电线电缆工厂日常测试所依据的CSA标准C22.2 No.49、C22.2 No.127和C22.2 No.210.2等。

二．各类产品的工厂日常测试范例：

| 产品 | 工厂测试项目 | 测试抽样比例 | 所需的测试设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电类产品 信息产品 电动工具 等 | 耐压测试 接地测试 | 100％ TEST 100％ TEST | 耐压测试仪 接地测试仪 |
| 电线电缆 | 火花测试 物理性测试 抗拉强度 耐压测试 导体电阻率 | 100％ TEST SAMPLE TEST SAMPLE TEST SAMPLE TEST SAMPLE TEST | 火花测试机 螺旋测微器 投影仪 电子天平 直尺 抗拉测试仪 耐压测试仪 万用表 |
| 电源线 | 极性测试 耐压测试 突拉测试 吊重测试 | 100％ TEST SAMPLE TEST SAMPLE TEST SAMPLE TEST | 极性测试设备 耐压测试仪 突拉测试仪 吊重设备 |
| 劳保鞋 | 鞋底硬度 鞋头冲击测试 电击高压ESR测试 | 1/500 1/500 1/500 | 硬度计 冲击测试仪 ESR测试仪 |
| 防护眼镜 | 钢珠冲击测试 透光率 | 1/500 1/500 | 冲击测试仪 透光率测试仪 |
| 卫浴产品 | 冲水性能测试 | 1/500 | 冲水测试设备 |

注：

1．  工厂测试项目不限于以上列举；

2．  以上测试范例只作参考之用，具体测试项目以相应的CSA认证报告规定为准；

3．  SAMPLE TEST指该测试按照相应CSA认证报告要求测试比率进行，或指CSA工厂检查时进行的测试。

三．工厂测试仪器的管理和校验：

1．  工厂应于申请CSA认证过程中，如实填写CSA Findings Letter – APPENDIX B 《CSA工厂测试确认书》，并把工厂测试仪器情况报备至CSA。

2．  工厂应制定每年的《仪器校验计划》，规定每年至少进行一次仪器校验，且该校验所依据的标准必须可追溯至国家标准；

3．  工厂应按期对测试仪器进行校验工作，并在仪器上贴上校验标签，指明校验到期时间。

四．测试仪器的使用：

1．  工厂应根据CSA的要求制定相应的测试作业指导书，规定该测试的操作方法、抽样比例和注意事项；

2．  工厂应对测试仪器进行日常的功能检查（点检），确保测试仪器正常的运作，并做好点检的记录；

3．  工厂应按照测试作业指导书对CSA产品进行测试，并做好该测试的记录。

4．  工厂应汇总保存上述点检和日常工厂测试的记录，以备CSA常规检查参考之用。