EMC测试指南

EMC测试指南

你在测试中知道测试工程师为了测了那些项目吗？用的什么标准吗？这是我的一点常识！！不要见笑。

EMC测试指南

一、EMI（电磁骚扰）分射频和工频两类测试

l         射频类测试项目：

1.1 射频分传导和辐射两项测试

射频传导（屏蔽室测试）

1.1.1 传导分电压和功率两项测试

1.1.2 传导电压标准：CISPR11、14、15、22

1.1.3 传导功率标准：CISPR11、14

射频辐射（电波暗室测试）

1.1.4 射频辐射标准：CISPR11、22、IEC60571

l         工频类测试项目（实验室测试）

1.2 工频分谐波和闪烁两项测试

工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2

工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3

二、EMS（电磁敏感度）分瞬变、射频、低频磁场、电源质量

l         瞬变类测试项目（实验室测试）

2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试

瞬变静电IEC6100-4-2

瞬变脉冲IEC6100-4-4

瞬变浪涌IEC6100-4-5

l         射频类项目

2.2 射频分传导和辐射两项测试

射频传导IEC61004-6（实验室测试）

射频辐射IEC6100-4-3（电波暗室测试）

l         低频磁场类测试项目（实验室测试）

2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试

脉冲磁场IEC6100-4-9

工频磁场IEC6100-4-8

电源质量类测试项目（实验室测试）

2.4分跌落、中断、电压变化三项测试

IEC6100-4-11

注：几点说明：

1. 传导功率测试面积 > 7x1M

2. 传导电压测试桌：推荐 2x1.5x0.8

要考虑柜式设备的测试面积。

3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2

4. 静电放电测试桌：推荐 2x1.5x0.8

5. 瞬变及电源质量测试桌： 推荐 2x1.5x0.8

4. 5. 可用同一张测试桌

6. 传导射频敏感度测试桌： 推荐 2x1.5x0.8

5. 6. 可用同一张测试桌

7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求

8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备

9. 在实验室做测试时，周围不能有发射或干扰设备

否则测试要在屏蔽室内进行。

10. 除功率放大器和谐波，闪烁系统为三相供电外，其他

设备均为单相供电。

11. 有标准，为现在手头的标准。

12. 以上为最低测试环境要求！！！！

13. 所有测试标准，如需要国标的请对照标准对照表！！！！